1-建设项目基本情况

| 项目名称 | 六安市中小微企业危险废物集中收集收贮转运中心 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 安徽省慈航环保科技有限公司 |
| 法人代表 | 季学华 | 联系人 | 邵建国 |
| 通讯地址 | 安徽省六安经济技术开发区皋城东路以南，东五路以东 |
| 联系电话 | 18858001137 | 传 真 | ---- | 邮政编码 | 237014 |
| 建设地点 | 安徽省六安经济技术开发区皋城东路以南，东五路以东，项目区中心地理坐标为116.600196°E，31.764726°N |
| 立项审批 部门 | 六安市经开区发展规划局 | 批准文号 | 2019-341562-77-03-031963 |
| 建设性质 | 新建■ 改扩建□ 技改□ | 行业类别 及代码 | N7724 危险废物治理 |
| 租赁面积 | 1446 m2 | 绿化面积 （平方米） | 200/㎡ |
| 总投资 （万元） | 300 | 其中：环保投资（万元） | 200 | 环保投资占总投资比例 | 67 % |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产 日期 | 2020年4月 |
| 1.1 项目由来 （1）项目背景 近年来，随着中央环保督查、“清废行动”、省内各专项督察、“散乱污”企业排查整治等行动的推进，促进了各工业企业废气、废水治理，通过危险废物规范化管理督查考核工作的持续开展，使得重点企业危险废物管理日趋规范。但目前中小微企业和社会源危险废物受限于收集、处置、转运系统的短板，仍存在情况不清、去向不明甚至非法转移处置的现象，危险废物已成为中小微企业环境隐患高风险点。 为有效解决危险废物处置难，拓宽处置利用途径，消除环境安全隐患，落实危险废物污染防治的主体责任。《安徽省生态环境厅关于印发2019年安徽省固体废物与化学品环境管理工作要点的通知》（皖环发〔2019〕14号）提出：积极探索建立危险废物综合收集、贮存、转运平台试点。在充分调研的基础上，选择有条件、积极性高的设区市，先行先试、建设危险废物综合收集、贮存、转运平台试点，破解中小微企业及社会源类危险废物收集难、处置难、处置贵的难题”。结合生态环境部《关于支持服务民营企业绿色发展的意见》，六安市生态环境局向安徽省生态环境厅申请先行先试，规划建设专门服务于中小微企业和社会源危险废物的集中收集贮存转运站点，持危险废物经营许可证对全市中小微企业及社会源的危险废物开展集中收集服务。推进中小微企业加强污染防治，促进发展与环境保护双赢，为打赢蓝天、碧水、净土保卫战做出更大贡献。 根据六安市四区、四县产业分布及区域功能结构分布，六安市生态环境局针对全市工业企业危险废物及社会源危险废物的现状，在六安市经济开发区规划建设危险废物综合集中收集、贮存、转运试点项目，开展对全市中小微企业和社会源产生的危险废物进行集中收集、临时贮存并转运的试点工作，同时2019年12月30日安徽省环保厅出具了《安徽省生态环境厅关于六安市生态环境局开展危险废物综合收集贮存转运平台试点项目的复函》（皖环办复[2019]1261号）文，同意在六安市开展中小微企业危险废物收集、贮存、转运试点工作。 安徽省慈航环保科技有限公司成立于2019年9月5日，在安徽省六安经济技术开发区皋城东路以南，东五路以东投资成立“六安市中小微企业危险废物集中收集贮存转运中心”项目。 （2）项目委托 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》等法律法规，本项目需开展环境影响评价工作，本项目行业类别属于《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）中的“N7724 危险废物治理”。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及其修改单（生态环境部令第1号），本项目环境影响评价类别判定情况见下表： 表1.1 项目环评类别判定情况表 环评类别 项目类别 环境影响评价类别 项目环评类别判定 报告书 报告表 登记表 三十四、环境治理业 100.危险废物（含医疗废物）利用及处置 利用及处置的（单独收集、病死动物化尸井除外） 其他 / 编制报告表 为此，安徽省慈航环保科技有限公司委托安徽锦环环境科技有限公司对其建设的项目进行环境影响评价工作，我单位接受委托后，对项目所在地周围环境进行实地踏勘并收集资料，编写了本项目的环境影响评价报告，以期为项目实施和管理提供参考依据。 1.2工程内容及规模 1.2.1 工程概况 建设单位：安徽省慈航环保科技有限公司 建设项目：六安市中小微企业危险废物集中收集收贮转运中心 建设性质：新建 建设地点：安徽省六安经济技术开发区皋城东路以南，东五路以东，项目区中心地理坐标为116.600196°N，31.764726°E。 周边环境关系：本项目位于六安市经济开发区六安友邦牌业装饰工程有限公司厂区内，距租赁厂房东侧边界115m处为盛林汽车装配有限公司，距租赁厂房西侧边界92m处为安徽星瑞齿轮制造有限公司，距租赁厂房东北侧边界1085m处为三元山庄住宅小区，距项目区边界西南侧625m处为杭淠湾住宅小区（本项目处于杭淠湾小区常年主导风向下风向），距项目区南侧882m处为三元河小区，距项目区东侧961m处为高速御景住宅小区。 总投资：300万元，其中环保投资200万元。 1.2.2 工程建设规模及内容 安徽省慈航环保科技有限公司在六安市经济开发区六安友邦牌业装饰工程有限公司院内租赁厂房1栋，租赁面积1446m2，在租赁厂房内建立危险废物储存仓库并将仓库分成5个储存区域，其中1#储存仓库为废化学试剂贮存区，储存危险废物类别为HW14、HW49-900-047-49、HW49-900-999-49；2#危险废物贮存区，储存危险废物类别为HW03、HW04；3#危险废物贮存区，储存危险废物类别为HW06；4#危险废物贮存区，储存危险废物类别为HW08、HW09、HW11、HW13、HW32、HW45；5#危险废物贮存区，储存危险废物类别为HW17、HW18、HW36、HW49、HW50，5个储存区域相互独立全部为封闭微负压设计。同时在贮存区配套导流沟槽、事故应急池、废气收集处理、地下水监测井等设施，项目建成后可实现年收集转运各类危险废物25000t，临时贮存各类危险废物100t的能力，收集的危险废物委托合肥吉通货物运输有限公司（或其他有资质的运输车辆）运输至马鞍山澳新环保科技有限公司和安徽人立环保科技有限公司等省内有相应处置资质的单位进行集中处置。 表1.2 项目建设组成一览表 序号 项目类型 建设内容及规模 主体 工程 危险废物暂存库 1#废化学试剂暂存区 暂存区容积195m3，面积65m2，储存危险废物类别为HW14、HW49-900-047-49、HW49-900-999-49，最大储存量为10t，最长储存时间为100天，暂存区封闭微负压设计 2#危险废物贮存区 暂存区容积150m3，面积50m2，储存危险废物类别为HW03、HW04，最大储存量为20t，最长储存时间为100天，暂存区封闭微负压设计 3#危险废物贮存区 暂存区容积150m3，面积50m2，储存危险废物类别为HW06，最大储存量为20t，最长储存时间为100天，暂存区封闭微负压设计 4#危险废物贮存区 暂存区容积450m3，面积150m2，储存危险废物类别为HW08、HW09、HW11、HW13、HW32、HW45，最大储存量为30t，最长储存时间为100天，暂存区封闭微负压设计 5#危险废物贮存区 暂存区容积2250m3，面积750m2，储存危险废物类别为HW17、HW18、HW36、HW49、HW50，最大储存量为30t，最长储存时间为100天，暂存区封闭微负压设计 辅助工程 化验室 设置化验室1间，面积约20m2，位于储存车间外西侧，与危险废物储存仓库相互独立，主要从事废物主要污染物特征：热值、硫氯氟等指标的鉴定与化验工作 储运工程 危险废物运输 相应运输车辆由合肥吉通货物运输有限公司（或其他有资质的运输公司）提供并运输 公用 工程 供水工程 由市政供水管网供给 排水工程 采用雨污分流制，雨水排入雨水管网；生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网 供电工程 由市政供电系统提供 消防 在项目区配置灭火器、消防水带、消防沙池等效防设施 环保 工程 废气治理 在储存车间设置抽风管道，使危险废物暂存库处于微负压状态，将车间内储存过程中散发的气体收集后经二级活性炭吸附处理后通过15m高排气筒对外排放 废水治理 车间内清洁方式为干扫，无地坪清洁废水产生 运输车辆在危废处置单位（马鞍山澳新环保科技有限公司和安徽人立环保科技有限公司等省内有资质的单位）进行清洗，项目区不产生车辆清洗废水 化验室废液使用专用容器收集后存放于储存车间内，定期转运至危废处置单位（马鞍山澳新环保科技有限公司和安徽人立环保科技有限公司等省内有资质的单位）处置 生活污水经化粪池预处理后进入市政污水管网处理 噪声防护 设置厂房隔声等防治措施 固废工程 生活垃圾交由环卫部门处理 沾有各类危险废物的废弃抹布、废木屑、废活性炭、化验室废液使用专用容器集中收集后存放于储存车间内，定期与收集的危险废物一起清运至马鞍山澳新环保科技有限公司和安徽人立环保科技有限公司等省内有资质的单位处置 地下水防护 厂区分区防渗措施，设置地下水监测井3个（项目区地下水上游1个监测井，下游2个监测井），定期监测 环境风险 在1#、2#、3#、4#、5#储存区内设置不低于0.2m的围堰，围堰内侧修建导流沟槽，并采取防渗、防腐措施，导流沟槽末端与事故应急池连接，危废暂存区产生的废液进入事故收集池中，采用专用容器收集后作为危险废物暂存 在储存车间内设置1.5m3的消防沙箱3个，同时在车间内配置手提式ABC干粉灭火器20个、手提式水基型灭火器20个、推车式ABC干粉灭火器3个、推车式水基型灭火器3个，设置事故应急池180m3 防渗工程 地面、裙脚、收集井、事故池采取防渗、防腐措施，各储存间裙脚高度为400mm，防渗层采用2mmHDPE 防渗膜+防渗混凝土防渗（12mm），底板利用原有水泥地面基础（素土+碎石+混凝土结构）。均按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中要求进行防渗 防腐工程 暂存区地面、裙脚、事故池结构采用防腐卷材做防腐层，防腐等级达到户内防强腐蚀型：F2 备注： 六安友邦牌业装饰工程有限公司主要从事标识标牌的生产经营活动，该公司自建成后至今未正式投产，目前该公司已破产。 1.2.3经济技术指标 根据根据《建筑设计防火规范》GB50016-2006表3.1.1，本项目收储的危险废物不涉及甲类仓库储存物质，因此本项目无需建成甲类仓库，项目储存仓库主要经济技术指标如下表所示。 表1.3 经济技术指标 序号 项目 单位 数量 1 净用地面积 m2 1446 2 总建筑面积 m2 2500 3 其中 1#储存区域 m2 65 2#储存区域 m2 50 3#储存区域 m2 50 4#储存区域 m2 150 5#储存区域 m2 750 4 地上停车位 个 7 5 防火等级 / 一级 6 防腐等级 / F2 1.2.4 车间微负压收集系统设计方案 本项目废弃收集采用车间微负压收集，车间微负压一般要求为：车间四周墙壁或门窗等密闭性好，收集总风量能确保开口处保持微负压（敞开截面处的吸入风速不小于 0.5m/s），不让废气外泄且应有新风系统设计。本项目微负压设计方案如下表。 表1.4 微负压设计方案 储存区域 储存区域面积 储存区域容积 压强 敞开截面处的吸入风速 1# 65 m2 195m3 1~5#储存区域封闭，相互独立，各区域内负压为0.2~0.4MPa 0.6~0.8 m/s 2# 50m2 150m3 0.8~0.9 m/s 3# 50m2 150m3 0.8~0.9 m/s 4# 150 m2 450m3 0.6~0.8 m/s 5# 750m2 2250m3 0.5~0.7 m/s 1.2.4 项目储存方案 本项目主要收集危险废物类别为HW14、HW49-900-047-49、HW49-900-999-49、HW03、HW04、HW06、HW08、HW09、HW11、HW13、HW32、HW05、HW12、HW16、HW17、HW18、 HW48、HW49、HW50、HW45、HW46、HW22、HW36，详见下表。 表1.5 危险废物类别储存情况一览表 类别 储存方式 最大储存量（t） 最大储存时间（d） 存放位置 危险 特性 储存比例 HW14新化学物质废物 原始瓶装/塑料桶装/原始箱装 10 100 1#废化学试剂暂存区 T/C/I/R 2.26% HW49-900-047-49研究、开发和教学活动中，化学和生 物实验室产生的废物 原始瓶装/塑料桶装/原始箱装 10 100 T/C/I/R T 2.26% HW49-900-999-49未经使用而被所有人抛弃或者放弃的；淘汰、伪劣、过期、失效的；有关部门依法收缴以及接收的公众上交的危险化学品 原始瓶装/塑料桶装/原始箱装 10 100 2.26% HW03废药物、药品 原始瓶装/塑料桶装/原始箱装（密封） 10 100 2#废药品暂存区 T 2.26% HW04农药废物 塑料桶装/吨袋装（密封） 15 100 T 4.51% HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物 塑料/铁桶装（密封） 20 100 3#有机溶剂暂存区 T 4.51% HW08废矿物油与含矿物油废物 塑料/铁桶装（密封） 10 100 4#液危废暂存区 T、I 4.51% HW09油/水、烃/水混合物或乳化液 塑料/铁桶装（密封） 20 100 T 4.51% HW11精（蒸）馏残渣 塑料/铁桶装（密封） 20 100 T 5.64% HW13有机树脂类废物 塑料/铁桶装（密封） 30 100 T 6.77% HW32无机氟化物废物 塑料/铁桶装（密封） 20 100 4.51% HW45含有机卤化物废物 塑料/铁桶装（密封） 15 100 | T 3.39% HW05木材防腐剂废物 塑料桶装/袋装 20 100 5#固态危险废物暂存区 T 4.51% HW12染料、涂料废物 塑料桶装 30 100 T、I 6.77% HW16感光材料废物 袋装 8 100 T 1.81% HW17表面处理废物 桶装、袋装 10 100 T、C 2.26% HW18焚烧处置残渣 吨袋装 30 100 T 6.77% HW22含铜废物 吨袋装 30 100 T 6.77% HW36石棉废物 吨袋装 15 100 T 3.39% HW46含镍废物 吨袋装 20 100 T 4.51% HW48有色金属冶炼废物 吨袋装 30 100 T、I 6.77% HW49其他废物 吨袋装 30 100 T/C/I/R/In 6.77% HW50废催化剂 吨袋装/桶装 20 100 T 4.51% 注：危险特性包括腐蚀性（Corrosivity， C）、毒性（Toxicity，T）、易燃性 （Ignitability，I）、反应性（Reactivity，R）和感染性（Infectivity，In）。 为减少危险废物暂存时产生的环境风险，本评价要求本项目在运营过程中尽量缩短危险废物暂存时间，加快转运周期，及时将危险废物转运至有资质单位进行处置。 1.2.5危险废物储存与建设规模匹配性分析 1、六安市入驻企业基本情况 表1.6 六安市入驻企业基本情况 序号 所在区域 园区数量 入驻企业数量 1 金安区 30 1820 2 裕安区 13 1580 3 舒城县 16 580 4 霍山县 13 320 5 金寨县 8 180 6 霍邱县 7 260 7 叶集区 8 250 8 经济开发区 1 1000 2、中小微企业危险废物类别状况 六安市经济产业结构布局明显，目前已形成了各区县依托自身特色的产业特点： 下辖金安区、裕安区为主城区，形成了各具特色的四十多个各类产业园，园区内集中近3000家纺织加工、机械加工、家俱制造为主，汽车零部件、电子产品研发制造等为辅的一大批中小微企业。其中有1000余家属中小微危险废物产废企业，产生主要危险废物类别、数量见下表： 表1.7 金安区、裕安区中小微危险废物类别数量表 危废类别 行业来源 年产生总量（t） 危险特性 HW05木材防腐剂废物 木材加工/专用化学品制造 500 T HW06有机容积与含有机溶剂废物 非特定行业 200 T HW08废矿物油与含矿物油废物 精炼石油产品制造/非特定行业 300 T/T，1 HW09油/水、烃/水混合物或乳化液 非特定行业 200 T HW11精（蒸）馏残渣 煤气生产合供应商/基础化学原料制造 400 T HW12燃料/涂料废物 非特定行业 300 T/T，1 HW13有机树脂类废物 合成材料制造/非特定行业 300 T HW14新化学物质废物 非特定行业 50 T/C/I/R HW17表面处理废物 金属表面处理及热处理加工 200 T HW18焚烧处置残渣 环境治理业 200 T HW22含铜废物 电子元件制造 150 T HW32无机氟化物废物 非特定行业 200 T，C HW36石棉废物 耐火材料制品制造/汽车零部件及配件制造/船舶及相关装置制造/非特定行业 200 T HW45含有机卤化物废物 非特定行业 200 T HW46含镍废物 非特定行业 200 T HW48有色金属冶炼废物 常用有色金属冶炼 200 T HW49其他废物 非特定行业 1000 T/C/I/R HW50废催化剂 环境治理/非特定行业 100 | T 合计 4900 截止2018年底，六安经济开发区已形成纺织机械、纺织品制造加工；木材家具加工制造；机械加工制造；建材产品研发、制造；印刷等几大支柱产业特色，入驻产业上千家，其中产生危险废物的中小微企业近400余家，产生主要危险废物类别、数量见下表： 表1.8 六安市经济开发区中小微企业危险废物类别数量表 危废类别 行业来源 年产生总量（t） 危险特性 HW05木材防腐剂废物 木材加工/专用化学品制造 200 T HW06有机容积与含有机溶剂废物 非特定行业 200 T HW08废矿物油与含矿物油废物 精炼石油产品制造/非特定行业 200 T/T，1 HW09油/水、烃/水混合物或乳化液 非特定行业 150 T HW11精（蒸）馏残渣 煤气生产和供应商/基础化学原料制造 200 T HW12燃料/涂料废物 非特定行业 100 T/T，1 HW13有机树脂类废物 合成材料制造/非特定行业 100 T HW14新化学物质废物 非特定行业 10 T/C/I/R HW17表面处理废物 金属表面处理及热处理加工 100 T HW22含铜废物 电子元件制造 100 T HW32无机氟化物废物 | 非特定行业 100 T，C HW36石棉废物 耐火材料制品制造/汽车零部件及配件制造/船舶及相关装置制造/非特定行业 100 T HW45含有机卤化物废物 非特定行业 50 T HW48有色金属冶炼废物 常用有色金属冶炼 50 T HW49其他废物 非特定行业 500 T/C/I/R HW50废催化剂 环境治理/非特定行业 50 T 合计 2210 根据2019年度下半年度对叶集区内近100家企业调查，目前叶集区绝大部分企业均为危险废物中小微企业，危废产生量在0.2T-10T/年之间，危险废物类别、数量见下表： 表1.9 叶集区中小微企业危险废物类别数量表 危废类别 行业来源 年产生总量（t） 危险特性 HW05木材防腐剂废物 木材加工/专用化学品制造 100 T HW06有机容积与含有机溶剂废物 非特定行业 50 T HW08废矿物油与含矿物油废物 精炼石油产品制造/非特定行业 100 T/T,1 HW09油/水、烃/水混合物或乳化液 非特定行业 50 T HW11精（蒸）馏残渣 煤气生产和供应商/基础化学原料制造 100 T HW12燃料/涂料废物 非特定行业 100 T/T,1 HW13有机树脂类废物 合成材料制造/非特定行业 50 T HW14新化学物质废物 非特定行业 2 T/C/I/R HW17表面处理废物 金属表面处理及热处理加工 50 T HW22含铜废物 电子元件制造 10 T HW36石棉废物 耐火材料制品制造/汽车零部件及配件制造/船舶及相关装置制造/非特定行业 20 T HW49其他废物 非特定行业 600 T/C/I/R HW50废催化剂 环境治理/非特定行业 10 T 合计 1242 下辖霍邱、霍山、金寨、舒城四县为六安市支柱产业发达县，截止2018年底，四县建成各特色经济产业园四十多个，入驻企业数已达1000多家。根据调查，危废产生量在0.2T-10T/年之间的中小微企业占95%以上，危险废物类别、数量见下表： 表1.10 霍邱、霍山、金寨、舒城四县中小微企业危险废物类别数量表 危废类别 行业来源 年产生总量（t） 危险特性 HW05木材防腐剂废物 木材加工/专用化学品制造 800 T HW06有机容积与含有机溶剂废物 非特定行业 300 T HW08废矿物油与含矿物油废物 精炼石油产品制造/非特定行业 500 | T/T,1 HW09油/水、烃/水混合物或乳化液 非特定行业 400 T HW11精（蒸）馏残渣 煤气生产和供应商/基础化学原料制造 400 T HW12燃料/涂料废物 非特定行业 300 T/T,1 HW13有机树脂类废物 合成材料制造/非特定行业 200 T HW14新化学物质废物 非特定行业 50 T/C/I/R HW17表面处理废物 金属表面处理及热处理加工 200 T HW18焚烧处置残渣 环境治理业 200 T HW22含铜废物 电子元件制造 250 T HW32无机氟化物废物 | 非特定行业 200 T,C HW36石棉废物 耐火材料制品制造/汽车零部件及配件制造/船舶及相关装置制造/非特定行业 200 T HW45含有机卤化物废物 非特定行业 200 T HW46含镍废物 非特定行业 200 T HW48有色金属冶炼废物 常用有色金属冶炼 200 T HW49其他废物 非特定行业 1500 T/C/I/R HW50废催化剂 环境治理/非特定行业 100 T 合计 6200 4、六安市社会源危险废物现状 2018年末，全市各种机动车辆（不含拖拉机）80.1万辆，同比增长9.6%。汽车拥有量54.6万辆，增长13.8%。其中，载客汽车44.4万辆，增长14.7%；载货汽车9.9万辆，增长10.0%。载客汽车中，小型载客汽车43.6万辆，增长14.9%。2018年，实现社会消费品零售总额668.5亿元，比上年增长11.2%。按经营地统计，城镇消费品零售额361.3亿元，增长10.1%；乡村消费品零售额307.2亿元，增长12.6%。住宿餐饮业零售额81.3亿元，增长11.1%。日用品类、化妆品类、书报杂志类分别实现零售额4.0亿元、2.4亿元、4.7亿元，分别增长34.0%、21.2%和95%； 2018年末，全市拥有普通高校4所，各类中等职业教育学校31所（不含技工学校），普通高中52所，小学595所。全市产生的社会污染源主要为机动车维修企业产生的危险废物，电器拆解产生的废电路板等电子电器元件，实验室及各级行政执法部门收缴的危险化学品，各区县农业生产产生的农药瓶、废旧农资，居民生活产生并分类收集的废电池等，目前六安市社会源危险废物主要见下表： 表1.11 六安市社会源危险废物类别数量表 危废类别 行业来源 年产生总量（t） 危险特性 HW03废药物、药品 非特定行业 | 100 T HW04农药废物 农药制造/非特定行业 300 T HW05木材防腐剂废物 木材加工/专用化学品制造 100 T HW06有机容积与含有机溶剂废物 非特定行业 100 T HW08废矿物油与含矿物油废物 精炼石油产品制造/非特定行业 500 T/T,1 HW09油/水、烃/水混合物或乳化液 非特定行业 200 T HW12燃料/涂料废物 非特定行业 400 T/T，1 HW14新化学物质废物 非特定行业 100 T/C/I/R HW16感光材料 印刷/电子元件制造/其他专业技术服务业/非特定行业 20 T HW17表面处理废物 金属表面处理及热处理加工 50 T HW36石棉废物 耐火材料制品制造/汽车零部件及配件制造/船舶及相关装置制造/非特定行业 200 T HW45含有机卤化物废物 非特定行业 50 T HW46含镍废物 非特定行业 50 T HW49其他废物 非特定行业 500 T/C/I/R HW50废催化剂 环境治理/非特定行业 50 T 合计 2720 3、匹配性分析 根据以上分析，金安区、裕安区危险废物产生总量4900t/a，六安市经济开发区危险废物产生总量2210t/a，叶集区危险废物产生总量1242t/a，霍邱、霍山、金寨、舒城四县危险废物产生总量6200t/a，社会源危险废物2720t/a，产生总量为17272t/a，考虑六安市经济发展迅速，后期入驻六安市工业企业数量逐渐增加，同时考虑统计误差，本项目年收集转运各类危险废物量为25000t，因此本项目储存规模与建设规模相匹配。 1.2.6收集及运输方案 （1）收集范围 本项目收集范围主要为六安市经济开发区、叶集区、金安区、裕安区、舒城县、霍山县、金寨县、霍邱县各工业企业产生的各类危险废物，危险废物运输委托合肥吉通货物运输有限公司（或有相应资质的运输单位车辆）运输至本项目储存车间进行储存（道路运输经营许可证见附件）。 （2）运输方案 本项目危险废物的转运全部委托合肥吉通货物运输有限公司（或有相应资质的运输单位）运输，项目不单独配置转运车辆。 表1.12 项目运输量统计一览表 序号 名称 危废代码 每次最大运输量t 货物形态 包装方式 1 新化学物质废物 HW14 10 液态 原始瓶装/塑料桶装/原始箱装 2 研究、开发和教学活动中，化学和生物实验室产生的废物 HW49-900-047-49 10 液态 原始瓶装/塑料桶装/原始箱装 3 未经使用而被所有人抛弃或者放弃的；淘汰、伪劣、过期、失效的；有关部门依法收缴以及接收的公众上交的危险化学品 HW49-900-999-49 10 液态 原始瓶装/塑料桶装/原始箱装 4 废药物、药品 HW03 10 固、液态 原始瓶装/塑料桶装/原始箱装（密封） 5 农药废物 HW04 10 液态 塑料桶装/吨袋装（密封） 6 废矿物油与含矿物油废物 HW08 20 液态 塑料/铁桶装（密封） 10 废有机溶剂与含有机溶剂废物 HW06 20 液态 塑料/铁桶装（密封） 11 油/水、烃/水混合物或乳化液 HW09 20 液态 塑料/铁桶装（密封） 12 精（蒸）馏残渣 HW11 20 液态 塑料/铁桶装（密封） 13 有机树脂类废物 HW13 20 固、液态 塑料/铁桶装（密封） 14 无机氟化物废物 HW32 20 液态 塑料/铁桶装（密封） 15 木材防腐剂废物 HW05 20 固、液态 塑料桶装/袋装 16 染料、涂料废物 HW12 20 固、液态 塑料桶装 17 感光材料废物 HW16 20 固态 袋装 18 表面处理废物 HW17 20 固态 桶装、袋装 19 焚烧处置残渣 HW18 20 固态 吨袋装 20 有色金属冶炼废物 HW48 20 固态 吨袋装 21 其他废物 HW49 20 固态 吨袋装 22 废催化剂 HW50 20 固、液态 吨袋装/桶装 23 含有机卤化物废物 HW45 20 固、液态 塑料/铁桶装（密封） 24 含镍废物 HW46 20 固、液态 吨袋装 25 含铜废物 HW22 20 固、液态 吨袋装 26 石棉废物 HW36 20 固态 吨袋装 本项目运营后，年收集转运危险废物共计约25000t，本项目危险废物收集范围为六安市及经济开发区、叶集区、金安区、裕安区、舒城县、霍山县、金寨县、霍邱县各工业企业，收集路线确定的总体原则为：转运车辆运输途中应避免经过医院、学校和居民区等人口密集区，避开饮用水水源保护区、自然保护区等敏感区，并应该符合《道路危险货物运输管理规定》的要求，并有良好的防雨、防渗功能和醒目的警示标识。 1.2.7 项目主要设备、设施 项目运营期主要设备详见下表： 表1.13 设备情况一览表 序号 设备名称 规格 数量 1 转运设备 叉车 1.5T 1台 2 二级活性炭吸附处理装置 30KW 2套（1用1备） 3 消防设备 手提式ABC干粉灭火器 4kg 20台 4 手提式水基型灭火器 3kg 20台 5 推车式ABC干粉灭火器 35kg 2台 6 推车式水基型灭火器 30kg 2台 7 包装设备 吨袋 个 50 8 塑料吨桶 个 5 9 塑料桶 200L 10 10 化验室设备 气相色谱仪 / 1台 11 生化培养箱 / 1台 12 马弗炉 / 1台 13 烘箱 / 1台 14 离子色谱仪 / 1台 15 原子吸收分光光度计 / 1台 16 紫外可见分光光度计 / 1台 17 量热仪 / 1台 18 COD/氨氮分析仪 / 1台 注：本项目在储存过程中使用的储存桶、储存罐、包装袋均由危险废物产生工业企业提供，危险废物进出均保持原包装状态，危险废物不在项目区拆解；项目区配置的吨袋、塑料桶仅为打包散装危险废物使用。 1.2.8 原辅材料 表1.14 原辅材料一览表 序号 原辅材料名称 用量 来源 1 化验室 碳酸钠 30kg 外购 2 碳酸氢钠 30kg | 外购 3 纯水 400kg 外购 1.2.9项目总平面布置及合理性分析 （1）项目总平面布置 本项目位于租赁厂房进行建设，租赁面积为1446m2，改建成危险废物贮存设施，厂区主入口朝向西侧。项目厂房分为5个储存区域：1#储存仓库为废化学试剂暂存区, 储存危险废物类别为HW14、HW49-900-047-49、HW49-900-999-49；2#危险废物贮存区储存危险废物类别为HW03、HW04；3#危险废物贮存区储存危险废物类别为HW06；4#危险废物贮存区储存危险废物类别为HW08、HW09、HW11、HW13、HW32、HW45；5#危险废物贮存区，储存危险废物类别为HW17、HW18、HW36、HW49、HW50，1#、2#、3#、4#、5#区域完全分割，相互独立。 （2）总平面布置合理性分析 项目总图布置依据仓储流程、交通运输、环境保护、防火、安全、卫生、施工、检修、经营管理，并结合车间条件进行布置，布局合理、分区明确，满足仓储工艺流程，有利于管理。 本项目为危险废物的收集、贮存项目，总平面布置功能分区明确，贮存车间距离项目最近的环境敏感点杭淠湾小区为625m，距离较远，废物贮存过程中产生的异味气体对周边敏感点影响较小，同时项目区配置建立的围堰、导流沟槽、事故应急池可有效降低事故状态泄露的液态废物对周边地表水体的影响。 总体来说，企业总平面布置上做到了方便物流运输，减少储存过程中污染源对周边环境的影响，平面布置较为合理。 （3）危废收储种类、收集量与危废库内部功能分区的合理性 ①危废收储种类与内部功能分区的合理性 项目厂房分为5个储存区域，每个储存区域的危险废物均使用原始瓶、塑料桶、原始箱密封储存，储存容器内临时储存的危废不会发生危险废物泄漏从而导致相互混合的现象，同时储存区域内储存的各类危险废物在入库之前均经过理化性质检测从而避免危险废物不相容的现象产生，因此危废收储种类与内部功能分区合理。 ②危废收集量与危废库内部功能分区的合理性 1#废化学试剂暂存区最大储存量为10t，储存容积195m3；2#危险废物贮存区最大储存量为20t，储存容积150m3；3#危险废物贮存区最大储存量为20t，储存容积150m3；4#危险废物贮存区最大储存量为30t，储存容积450m3；5#危险废物贮存区最大储存量为30t，储存容积2250m3；各储存区域容积满足各类危险废物储存使用，因此危废收集量与危废库内部功能合理。 1.2.10工作制度及劳动定员 项目劳动定员15人，采用单班制，每班工作8小时，年工作320天。项目区不设食堂，不提供住宿。 1.3 项目产业政策符合性分析 本项目属于环境治理项目，主要功能为危险废物的收集、暂存和中转。对照《产业结构调整指导目录》（2019年本），拟建项目属于鼓励类四十三、环境保护与资源节约综合利用第40环境污染第三方治理，因此项目建设符合国家现行产业政策要求。 1.4项目选址符合性分析 （1）用地符合性 本项目位于六安市经济开发区六安友邦牌业装饰工程有限公司院内，项目用地性质属于工业用地，符合用地要求。 （2）选址合理性 ①六安友邦牌业装饰工程有限公司院内企业分布 本项目位于六安友邦牌业装饰工程有限公司院内，目前六安友邦牌业装饰工程有限公司已破产，现院内均为工业生产企业及办公场地，根据现场踏勘，六安友邦牌业装饰工程有限公司院内企业分布详见下表。 表1.15 院内企业分布一览表 序号 企业名称 企业主营产品 企业负责人 1 六安市百创商贸有限公司 办公房场所 刘明胜 2 六安长安冲压制品有限公司 金属制品加工 周平 3 安徽星瑞齿轮传运有限公司 汽车变速箱机加工 | 龙力军 4 六安信和广告器材销售有限公司 标识标牌 王少军 根据上表，六安友邦牌业装饰工程有限公司院内无敏感企业。 ②与周边环境相容性分析 项目所在区域位于六安市经济开发区六安友邦牌业装饰工程有限公司院内，根据现场勘察，现院内均为工业生产企业及办公场地，距租赁厂房东侧边界115m处为盛林汽车装配有限公司，距租赁厂房西侧边界92m处为安徽星瑞齿轮制造有限公司，距租赁厂房东北侧边界1085m处为三元山庄住宅小区，距项目区边界西南侧625m处为杭淠湾住宅小区，距项目区南侧882m处为三元河小区，距项目区东侧961m处为高速御景住宅小区。根据公众参与调查，项目区周边工业企业及住宅小区均同意本项目建设。 本项目评价区域内无生态保护区、自然保护区、风景旅游区、文化遗产保护区及饮用水源保护区等环境敏感目标，项目选址地块周边以工业企业生产活动及闲置厂房为主。外环境制约因素小，本项目对运营期产生的污染物可实现达标排放，对周边环境影响可以接受，因此本项目建设与周边环境较相容。 ③外部建设条件可行性 距离本项目垂直距离14m处有110KV的高压线路，根据《电力设施保护条例实施细则》，110KV高压线路距建筑物的安全距离为4.0m，本项目建筑物位于高压线路安全距离外，满足《电力设施保护条例实施细则》，同时根据六供电函（2020）3号文件可知，国网六安供电公司同意本项目在项目区选址建设，项目所在地理位置条件较优越，区域水、电、通讯等基础配套设施齐全，项目外部建设条件可行。 ④对外环境的影响 本项目为危险废物暂时贮存项目，自身产污环节较少，在落实本次环评提出的相关污染防治措施，并认真履行“三同时”制度后，不会降低评价区域原有功能级别，对区域环境影响较小。 综上所述，从选址、环境相容性等方面考虑，本项目建设选址是可行的。 1.5 与“三线一单”的相符性分析 结合区域生态红线、环境质量底线、资源利用上线及环境准入负面清单分析。 表1.16 “三线一单”符合性分析 类别 环环评[2016]150号 项目符合性分析 生态 保护 红线 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，生态保护红线范围内，严控开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 项目所在区域不涉及具有重要水源涵养、生物多样性维护、水土保持、防风固沙、海岸生态稳定等功能的生态功能重要区域，以及水土流失、土地沙化、石漠化、盐渍化等生态环境敏感脆弱区域，不属于六安市的生态保护红线范围内。 环境 质量 底线 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 通过大气环境质量现状调查结果可知，项目所在区域2018年PM10和PM2.5平均质量浓度呈轻微超标；其他基本污染物均达标。地表水淠河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求。声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准。同时，项目建成运行后，在落实评价提出的各项污染物防治措施的前提下，各项污染物可以达标排放，不会降低区域环境质量的原有功能级别，满足环境质量底线控制要求。 | 资源 利用 上线 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 本项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区；项目消耗资源较少，排污量少，各项污染物防治措施经济可行。项目的建设符合资源利用上线要求。 环境 准入 负面 清单 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。 根据六安市经济技术开发区管理委员会同意同意项目入园说明，本项目不属于禁止入驻项目、不属于限制入驻项目。不涉及环境准入负面清单。 综上，根据“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（简称“三线一单”）约束，本项目建设符合“三线一单”相符性分析。 1.6、项目与相关规范文件符合性分析 表1.17 项目与《危险废物贮存污染控制标准》的符合性分析 项目 GB18597-2001及2013年修改单中条件及要求 本项目 是否符合 一般要求 所有危险废物产生者和危险经营者应建造专用的危险废物贮存设施，也可利用原有构筑物改建成危险废物贮存设施。 本项目为危险废物收集、贮存以及转运项目，利用原空置厂房建设贮存仓库，混凝土浇筑地面，且设防渗层、有专门的物料收集防泄露设施。 相符 在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物必须进行预处理，使之稳定后贮存，否则，按易爆、易燃危险品贮存。 在储存车间内采用微负压集气系统收集异味气体，废气经收集后使用二级活性炭处理后通过15m高排气筒对外排放，同时储存车间内设置安全照明系统 相符 禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。 本项目不同类别的危险废物单独盛装，不混装同一容器中，不涉及相互反应。 相符 装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100 毫米以上的空间。 项目收储的液态危险废物要求装载的液体容器顶部与液体表面之间必须保留110 mm，若不满足110mm要求，项目单位应拒绝接受。 相符 盛装危险废物的容器上必须粘贴符合相应标准的标签。 危险废物盛装容器进场、出场均按照要求分别粘贴标签。 相符 选址 地质结构稳定，地震烈度不超过7 度的区域内。 按全国地震区带划分，六安市地震烈度为7度。 相符 设施底部必须高于地下水最高水位。 项目在六安市经济开发区建设，设施底部高于地下水最高水位。 相符 根据2013 年修改单规定，《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）第6.1.3 条修改为：应依据环境影响评价结论确定危险废物集中贮存设施的位置及其与周围人群的距离，并经具有审批权的环境保护行政主管部门批准，并可作为规划控制的依据。 项目设置100m的环境防护距离，根据现场调查，项目地周围500m范围内无居民、学校、医院等敏感建筑 相符 应避免建在溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡，泥石流、潮汐等影响的地区。 项目所在地不属于溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡，泥石流、潮汐等影响的地区。 相符 应在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外。 项目位于易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域外。 | 相符 位于居民区常年最大风频的下风向。 满足要求。 相符 集中贮存的废物堆选址除满足以上要求外，还应满足6.3.1 款要求。（6.3.1基础必须防渗，防渗层为至少1 米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2 毫米厚高密度聚乙烯，或至少2 毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。） 危废贮存区场地按照（GB18597-2001）《危险废物贮存污染控制标准》及其2013 年修改单要求进行改造、防渗处理后作为危险固废暂存用。危废暂存区、导流沟、事故收集池及壁面按重点防渗区防渗处理，防渗层材料采用高密度聚乙烯或其他人工材料，厚度不小于2mm，确保渗透系数小于10-10cm/s。 相符 地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 仓库地面、事故池均设置防渗层，铺设厚度不小于2mm的HDPE防渗层，防渗结构层渗透系数不大于1.0×10-10cm/s，采用金刚砂防腐，与项目所涉及物料不发生反应；裙角设置满足要求 相符 贮存设施设计原则 必须有泄漏液体收集装置。 项目设置围堰、导流沟槽、事故应急池 相符 用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 | 仓库地面、事故池均设置防渗层上，铺设厚度不小于2mm的HDPE防渗层，防渗结构层渗透系数不应大于1.0×10-10cm/s，并采用金刚砂防腐，确保无裂隙。 相符 库房（含应急池）在已有的库房地面防渗层上，铺设厚度不小于2mm 的HDPE 防渗层，防渗结构层渗透系数不应大于1.0×10-10cm/s，并采用环氧树脂防腐，确保无裂隙。 本项目的危险废物按规范包装后分类存储，并设置在仓库裙脚处设置导流沟防止泄漏扩散。 相符 不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断基础必须防渗。 | 仓库地面、事故池均设置防渗层上，铺设厚度不小于2mm的HDPE防渗层，防渗结构层渗透系数不应大于1.0×10-10cm/s，并采用金刚砂防腐。 相符 堆放 堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。 储存车间满足地面承载力要求。 相符 危险废物堆内设计雨水收集池，并能收集25年一遇的暴雨24小时降水量。 本项目危险废物堆位于厂房内部，不考虑初期雨水。 相符 危险废物堆放要防风、防雨、防晒，不相容的危险废物不能堆放在一起，从事危险废物贮存的单位，必须得到有资质单位出具的该危险废物样品物理和化学性质的分析报告，认定可以贮存后方可接受。 | 项目营运后均按照规定执行 相符 运行与管理 危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记注册。 本项目仅收集、贮存、转运危险废物，危险废物进场后进行检验，并登记注册。 相符 不得接收未粘贴标签或标签未按规定填写的危险废物。 本项目不接受未粘贴标签或标签未按规定填写的危险废物。 相符 每个堆间应留有搬运通道。 项目设置安全搬运通道。 相符 不将不相容的废物混合或合并存放。 本项目危险废物分区分类贮存。 相符 危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期。 公司台帐明确记录危险废物名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期。 相符 安全防护与监测 必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查、发现破损，应及时采取措施清理。 公司环保、安全领导小组成员将定期对贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理。 相符 危险废物贮存设施必须按规定设置警示标志。 公司将按照要求设置警示标志。 相符 危险废物贮存设施周围应设置围墙或其他防护栅栏。 项目周围已设置围墙。 相符 危险废物贮存设施应配备通讯设施、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护措施。 公司将配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并有应急防护设施。 相符 按国家污染物管理要求对危险废物贮存设施进行监测。 委托有资质的单位定期对厂区进行监测。 相符 综上，项目建设与《危险废物贮存污染控制标准》中提出的各项措施相符。 表1.18 本项目与《危险废物污染防治技术政策》的符合性分析一览表 项目 规范要求 本项目具体情况 | 符合性分析 危险废物的贮存设施要求 应建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造。应有隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨。 本项目在仓库内设置有堵截泄漏的裙脚，采用坚固防渗的材料建造，并采取隔离设施、报警装置和相应的防风、防晒、防雨措施。 相符 库房（含应急池）在已有的库房地面防渗层上，铺设厚度不小于2mm 的HDPE 防渗层，防渗结构层渗透系数不应大于1.0×10-10cm/s。 仓库地面、事故池均设置防渗层上，铺设厚度不小于2mm的HDPE防渗层，防渗结构层渗透系数不应大于1.0×10-10cm/s，并采用金刚砂防腐；或参照GB1859执行防渗措施。同时设置导流沟、事故池等应急措施。 相符 危险废 物的收 集 危险废物要根据其成分，用符合国家标准的专门容器分类收集。 项目对各类危险废物分类、分区存放，储存容器符合国家标准。 相符 装运危险废物的容器应根据危险废物的不同特性而设计，不易破损、变形、老化，能有效地防止渗漏、扩散。装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。 本项目对于危险废物采用专业的车辆进行运输，不易破损、变形和老化。在仓库内按照规范要求设置导流沟、应急池等应急措施。 相符 须有泄漏液体收集装置及气体导出口和气体净化装置。 本项目在储存车间设置抽风管道，使危险废物暂存库处于微负压状态，将储存过程中散发的气体收集后经二级活性炭吸附处理后通过15m高排气筒对外排放，同时储存车间内配套建设围堰、导流沟槽及事故应急池 相符 用于存放液体、半固体危险废物的地方，还须有耐腐蚀的硬化地面，地面无裂隙。 本工程均对地面进行了耐腐蚀硬化，同时地面均无裂隙。 相符 贮存易燃易爆的危险废物的场所应配备消防设备。 | 本项目在库房按照要求设置了符合规范要求的消防设备。 相符 危废的贮存设施的选址与设计、运行与管理、安全防护、环境监测及应急措施、关闭须遵循《危险废物贮存污染控制标准》的规定。 本项目的选址、设计、运行、管理均符合《危险废物贮存污染控制标准》的相关规定。 相符 综上所述，项目建设与《危险废物污染防治技术政策》中提出的各项要求相符。 根据《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）要求，本项目只针对其收集、储存进行符合性分析，分析如下： 表1.19 本项目与危险废物收集贮存运输技术规范的符合性分析一览表 项目 规范要求 本项目具体情况 符合性 总体 要求 从事危险废物收集、贮存、运输经营活动的单位应具有危险废物经营许可证。在收集、贮存、运输危险废物时，应根据危险废物收集、贮存、处置经营许可证核发的有关规定建立相应的规章制度和污染防治措施，包括危险废物分类管理制度、安全管理制度、污染防治措施等； 本项目为各类危险废物收集储存转运项目，现处于环评阶段，下一步按规定开展验收和危险废物经营申报工作；在收集、贮存、运输废矿物油时，根据危险废物收集、贮存、处置经营许可证核发的有关规定建立规章制度和污染防治措施，包括危险废物分类管理制度、安全管理制度、污染防治措施等； | 相符 危险废物转移过程应按《危险废物转移联单管理办法》执行。 本项目建成运营后，将严格执行《危险废物转移联单管理办法》制度。 相符 收集 危险废物收集、贮存、运输单位应建立规范的管理和技术人员培训制度，定期针对管理和技术人员进行培训。培训内容至少应包括危险废物鉴别要求、危险废物经营许可证管理、危险废物转移联单管理、危险废物包装和标识、危险废物运输要求、危险废物事故应急方法等。 本项目建成运营后，业主单位将建立规范的管理和技术人员培训制度，定期针对管理和技术人员进行培训。培训内容包括危险废物鉴别要求、危险废物经营许可证管理、危险废物转移联单管理、危险废物包装和标识、危险废物运输要求、危险废物事故应急方法等。 相符 危险废物收集、贮存、运输单位应编制应急预案。应急预案编制可参照《危险废物经营单位编制应急预案指南》，涉及运输的相关内容还应符合交通行政主管部门的有关规定。针对危险废物收集、贮存、运输过程中的事故易发环节应定期组织应急演练。 《危险废物经营单位编制应急预案指南》，运输的相关内容符合交通行政主管部门的有关规定。同时，业主单位针对危险废物收集、贮存、运输过程中的事故易发环节应定期组织应急演练。 | 相符 危险废物收集、贮存、运输过程中一旦发生意外事故，收集、贮存、运输单位及相关部门应根据风险程度采取如下措施： (1)设立事故警戒线，启动应急预案，并按《环境保护行政主管部门突发环境事件信息报告办法(试行)》（环发[2006]50 号）要求进行报告。(2)若造成事故的危险废物具有剧毒性、易燃性、爆炸性或高传染性，应立即疏散人群，并请求环境保护、消防、医疗、公安等相关部门支援。(3)对事故现场受到污染的土壤和水体等环境介质应进行相应的清理和修复。(4)清理过程中产生的所有废物均应按危险废物进行管理和处置。(5)进入现场清理和包装危险废物的人员应受过专业培训，穿着防护服，并佩戴相应的防护用具。 各类危险废物收集、贮存、运输过程中一旦发生意外事故，业主单位及相关部门根据风险程度采取如下措施：（1）设立事故警戒线，启动应急预案，并按《环境保护行政主管部门突发环境事件信息报告办法(试行)》（环发[2006]50 号）要求进行报告。（2）立即疏散人群，并请求环境保护、消防、医疗、公安等相关部门支援。（3）对事故现场受到污染的土壤和水体等环境介质应进行相应的清理和修复。（4）清理过程中产生的所有废物均应按危险废物进行管理和处置。（5）进入现场清理和包装危险废物的人员应受过专业培训，穿着防护服，并佩戴相应的防护用具。 相符 收集 危险废物收集、贮存、运输时应按腐蚀性、毒性、易燃性、反应性和感染性等危险特性对危险废物进行分类、包装并设置相应的标志及标签。危险废物特性应根据其产生源特性及GB5085.1-7、HJ/T298 进行鉴别。 本项目应按GB5085.1-7、HJ/T298鉴别的危险特性对危险废物进行分类、包装并设置相应的标志及标签。 相符 危险废物的收集应根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、危险废物特性、废物管理计划等因素制定收集计划。收集计划应包括收集任务概述、收集目标及原则、危险废物特性评估、危险废物收集量估算、收集作业范围和方法、收集设备与包装容器、安全生产与个人防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理等。 本项目建成运营后，将对六安市三区四县各工业企业产生的危险废物周期、特性、废物管理计划等因素制定收集计划。收集计划包括收集任务概述、收集目标及原则、收集作业范围和方法、收集设备与包装容器、安全储存与个人防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理等。 | 相符 危险废物的收集应制定详细的操作规程，内容至少应包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。 本项目建成运营后，业主单位制定详细的操作规程，包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护。 相符 危险废物收集和转运作业人员应根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。 各类危险废物收集和转运作业人员根据工作需要将配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。 相符 在危险废物的收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防感染、防泄露、防飞扬、防雨或其它防止污染环境的措施。 本项目建成运营后，业主单位将在各类危险废物的收集和转运过程中，采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防感染、防泄露、防飞扬、防雨或其它防止污染环境的措施。 相符 危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素确定包装形式，具体包装应符合如下要求：（1）包装材质要与危险废物相容，可根据废物特性选择钢、铝、塑料等材质。（2）性质类似的废物可收集到同一容器中，性质不相容的危险废物不应混合包装。（3）危险废物包装应能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗、防漏要求。（4）包装好的危险废物应设置相应的标签，标签信息应填写完整翔实。（5）盛装过危险废物的包装袋或包装容器破损后应按危险废物进行管理和处置。（6）危险废物还应根据GB12463的有关要求进行运输包装。 业主单位在各类危险废物收集时，具体包装均符合相关要求 相符 危险废物的收集作业应满足如下要求：（1）应根据收集设备、转运车辆以及现场人员等实际情况确定相应作业区域，同时要设置作业界限标志和警示牌。（2）作业区域内应设置危险废物收集专用通道和人员避险通道。（3）收集时应配备必要的收集工具和包装物，以及必要的应急监测设备及应急装备。（4）危险废物收集应参照本标准附录A填写记录表，并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存。（5）收集结束后应清理和恢复收集作业区域，确保作业区域环境整洁安全。（6）收集过危险废物的容器、设备、设施、场所及其它物品转作它用时，应消除污染，确保其使用安全。 收集作业均满足规范要求 相符 贮存 危险废物内部转运作业应满足如下要求：（1）危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区。（2）危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应参照本标准附录B填写《危险废物厂内转运记录表》。（3）危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。 危险废物内部转运作业均满足规范要求 相符 收集不具备运输包装条件的危险废物时，且危险特性不会对环境和操作人员造成重大危害，可在临时包装后进行暂时贮存，但正式运输前应按本标准要求进行包装。 项目收集的各类危险废物全部严格采用密闭桶装。 相符 危险废物贮存可分为产生单位内部贮存、中转贮存及集中性贮存。所对应的贮存设施分别为：产生危废单位用于暂时储存的设施；拥有危险废物收集经营许可证的单位用于临时贮存废矿物油、废镍镉电池的设施；以及危险废物经营单位所配置的贮存设施。 本项目为各类危险废物的集中性储存，所对应的储存设施为：危险废物经营单位所配置的储存设施。 相符 危险废物贮存设施的选址、设计、建设、运行管理应满足GB18597、GBZ1 和GBZ2 的有关要求。 本项目贮存设施的选址、设计、建设、运行管理均满足GB18597、GBZ1 和GBZ2 的有关要求。 相符 危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施和消防设施。 本项目储存设施建成运营后，配备通讯设备、照明设施和消防设施。 相符 贮存危险废物时应按危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间宜设置挡墙间隔，并应设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置。 本项目贮存的各类危险废物为单一种类危险废物，并设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置。 相符 危险废物贮存期限应符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定。 各类危险废物最大储存时间为100天，满足规定 相符 危险废物贮存单位应建立危险废物贮存的台帐制度，危险废物出入库交接记录内容应参照本标准附录C 执行。 本项目建成运营后，业主单位建立危险废物储存的台帐制度，各类危险废物出入库交接记录内容应参照本标准附录C 执行。 相符 危废贮存应根据储存的废物种类和特性按照GB18597 附录A设置标志。 储存设施根据储存的废物种类和特性按照B18597 附录A设置标志。 相符 危险废物储存设施的关闭应按照GB18597 和《危险废物经营许可证管理办法》的有关规定执行。 储存设施的关闭应按照GB18597 和《危险废物经营许可证管理办法》的有关规定执行。 相符 综上分析，项目建设与《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）针对其收集、贮存提出的要求相符。 根据《危险废物经营许可证管理办法》要求，本项目针对申请领取危险废物收集、贮存综合经营许可证进行符合性分析，分析如下： 表1.20 项目与《危险废物经营许可证管理办法》符合性分析 序号 《危险废物经营许可证管理办法》 相符性分析 1 有防雨、防渗的运输工具 本项目危险废物运输全部交由合肥吉通货物运输有限公司，运输工具均满足防雨、防渗要求 2 有符合国家或者地方环境保护标准和安全要求的包装工具，中转和临时存放设施、设备 本项目营运后收集的危险废物均使用符合国家或者地方环境保护标准和安全要求的包装工具，中转和临时存放设施、设备 3 有保证危险废物经营安全的规章制度、污染防治措施和事故应急救援措施 建设单位已制定保证危险废物经营安全的规章制度、污染防治措施和事故应急救援措施 综上分析，项目建设与《危险废物经营许可证管理办法》提出的要求相符。 1.7项目与皖环发[2019] 14号文相符性分析 表1.21 项目与皖环发[2019] 14号文相符性分析一览表 序号 皖环发[2019] 14号文 相符性分析 1 强化落实，建立健全固体废物污染防控长效机制 项目建立可有效收集处理六安市中小微企业产生的危险废物，项目建立落实“建立健全固体废物污染防控长效机制” 2 推进固体废物进口管理制度改革 本项目建设不涉及进口的固体废物 3 推进“无废城市”建设试点工作 本项目的建立可有效推进“无废城市”的建设工作 4 持续深入开展固体废物排查整治 本项目危险废物的收集储存完全建立在对六安市各中小微企业危险废物详细调查的基础上进行的，项目运行有助于协助管理部门进行固体废物排查整治 5 着力推进废铅蓄电池污染防治行动 本项目收集的危险废物不涉及废铅蓄电池 6 积极探索建立危险废物综合收集、 贮存、 转运平台试点 本项目的建立是“积极探索建立危险废物综合收集、 贮存、 转运平台试点”的具体落实 1.8项目与皖环办复[2019]1261号文相符性分析 表1.22 项目与皖环办复[2019]1261号文相符性分析 序号 皖环办复[2019]1261号文 项目符合性分析 1 要充分调研中小微企业和社会源类危险废物产生、收集、利用处置情况，进一步完善方案，合理设置试点单位布局数量、位置。要确保试点单位立足配套服务六安市中小微企业，延伸服务收集六安市社会源类危险废物产生企业。试点单位应限定在六安市辖区范围内从事危险废物收集活动 ①六安市行政区域内中小微企业和社会源类危险废物收集、处置、转运存在情况不清、去向不明甚至非法转移处置的现象 ②项目选址位于六安经济技术开发区内，六安经济技术开发区内产生危险废物的企业比较集中，项目500m范围内无敏感保护目标，与周边环境较相容，项目布点选址合理 ③本项目危险废物收集范围为六安市四区、四县各工业企业及社会源危险废物，不收集六安市行政区域范围外的危险废物 2 要筛选信用基础好，有社会责任感的企业开展试点工作，优先选取管理规范、人才储备充足、技术成熟的危险废物集中处置中心参与危险废物收集、贮存、转运试点工作，并积极指导企业严格按照有关标准要求开展建设 马鞍山澳新环保科技有限公司和安徽人立环保科技有限公司为安徽省慈航环保科技有限公司技术支持单位，公司现有的员工为马鞍山澳新环保科技有限公司和安徽人立环保科技有限公司工作多年的技术人员，公司管理规范、人才储备充足、技术成熟；同时建设单位已于安徽人立环保科技有限公司签订合作协议书，安徽人立环保科技有限公司参与在本项目的营运，并提供技术支持服务 3 要从提升全省营商环境着手，积极破解中小微企业危险废物收集难、处置难、成本高的难题，研究建立危险废物收集、贮存、转运管理办法，会同物价、交通运输等有关部门加强对试点企业的监管，确保试点企业服务中小微企业的宗旨不变 本项目营运后，将严格遵从物价部门的相关规定，合理定价；运输单位均具有道路危险货物运输资质，项目单位严格按照要求加强运输环节管理 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目位于六安市经济开发区六安友邦牌业装饰工程有限公司院内，在本项目入驻前期，厂房空置且无企业入驻，因此项目厂房内无遗留的历史污染源。 同时本项目属于新建项目，因此不存在与本项目有关的原有污染情况。 |

# 2-建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 2.1 地理位置 六安市位于安徽省西部，大别山北麓。东邻省城合肥市和巢湖市；南接安庆市和湖北省英山、罗田两县；西与河南省商城、固始毗连；北接淮南市并与阜阳市隔淮河相望。地理位置为东经115°20´~117°14´，北纬31°01´~32°40´。市区位于六安市中心地带，地理坐标为东经116°～16°59´，北纬31°16´～32°05´之间，是六安市政府所在地，也是皖西政治、经济、文化、交通中心。 2.2 地形地貌 六安市地处大别山北麓，由于支脉蔓延的结果，形成东南高西北低的地势，城东和城南均为复杂的风蚀丘陵区，最高海拔104.3m（黄海高程系，以下同），最低海拔35.0m。城西﹑城北在淠河水蚀作用下形成广阔的冲积平原，地势平坦，城区一般海拔在40～60m。 六安市属淮阳地质的边缘，位于淮阳山字型构造脊柱部位之东侧。市区为北东向的单斜构造，倾向北面，斜角10°～15°，由东向西逐渐平缓。市内西北为河弯冲击挟砂土，中部为粉砂质粘土﹑粘土砂砾，东南为红壤﹑砂石﹑石灰石。表面土承载力一般为1.5～2.0Kg/cm2。 市境地貌较复杂。东南岗丘地势起伏不平，范围广，耕地少，林地比重大，仅小华山一带有成块草山。本项目建设场地属第四纪地貌型态江淮丘陵地貌单元。场地地形起伏不大，整体地势平坦，西南略低、西北略高，最大高差3.5米。 2. 3 地质、地震 地质：市境属于扬子地层区、大别山地层区、六安地层小区，岩性单一。除在淠河沿岸沉积有全新统（Q4）黄色砂土、砂砾等河漫滩相地层外，大部分均被第四系土更新统（Q3）松散沉积物覆盖，主要岩性是土黄色含铁锰质结核粉质粘土与浅红色粉质粘土层。 构造：市境处于合肥—六安凹陷构造单元的南西边缘地带。距市中心南方十多公里处有一条纵贯东西的肥西（防虎山）—原六安县韩摆渡深断裂带，断面倾角大于80度，落差3至4公里。在市区十里铺、望城岗和五里塘附近有一条呈北东向的正断层。肥西（防虎山）—韩摆渡灿裂形成扬子期，具有多次活动的特征。位于该断裂上的原六安县杨公庙地带，距市中心仅有15公里，在1976年至1985年近十年中已发生地震4次。因此，本市具有受邻近地区地震波及的背景。市区地震设防烈度为七级。 工程地质：市境范围内的工程地质条件简单，按照沉积物岩性大致可以分为四区。本项目区属粉质粘土区，黄色粉质粘土厚度一般在10米左右，其容许承载力为20－25吨/平方米，是城镇建设的良好地带；但须注意本层粘土具微弱膨缩性。本项目建设场地依据综合分析钻探报告，建设场地的地层层序自上而下可分为：第一层杂填土，厚度0.3～5.7米；第二层粉质粘土，局部分布，厚度0.4～8.6米；第三层粘土，厚度0.4～9.1米；第四层粉质粘土混碎石，局部分布第三层粘土下部，厚度0.6～2.4米；第五层强风化砂岩，厚度0.3～3.7米；第六层中风化泥质砂岩。 水文地质：主要是粉砂质粘壤和砂砾堆积层的孔隙渗透水和粘土裂隙水。市境西北部埋藏深度一般在3至10米，东南部一般在28至35米，依赖降水和地表水补充。 根据项目地块岩土工程勘察报告，对场地地基条件评价，建设地块未发现有影响拟建场地稳定性的活动断裂构造及不良地质作用，属于稳定的建筑场地，并属对建筑抗震有利地段。 2.4 气候、气象 区域属北亚热带湿润季风气候的北缘，具有明显的过渡带特点。气候温和、雨量充沛、日光充足、无霜期长、夏季炎热多雨、冬季寒冷干燥。雨量年际变化较大，年内分布不均，年均降雨量1093.5mm；年最大降雨量1448.6 mm；年最小降雨量647.7 mm；最大时降雨量63.2 mm；最大24小时降雨量250.22 mm。多年平均气温15.4℃，绝对最高气温41.0℃，绝对最低气温-18.9℃，多年平均相对湿度76%。 2.5 植被及生物多样性分析 六安属北亚热带常绿阔叶林植被带、皖中落叶与常绿阔叶混交林地带。境内有维管植13物186科、714属、1638种；裸子植物8科、18属、30种；被子植物150科644属、1518种。粮食作物品种626个，经济作物品种67个，蔬菜品种70个，干鲜果品19种。现有茶园37万亩，年产干茶7000多吨，形成了六安瓜片、霍山黄芽、金寨翠眉、舒城兰花、华山银毫等知名品牌；板栗种植面积100万亩，年产量近4万吨，居全省首位；桑园面积17万亩，年产茧6000吨左右，初步形成了桑茧丝绸系列化开发的格局；六安是全国四大麻产区之一，主要种类有六安大麻、霍邱红麻、舒城黄麻、金寨苎麻，其中大麻是著名的土特品种，具有很高的经济价值。境内树种资源起源较早、区系复杂、种类繁多，乔灌木树种28目、73科、225属、858种，80%分布在西南中低山区，经济价值较高的乔灌木树种250种左右，属国家一类保护树种有香果树，三类保护树种有楠木、花榈木、红椿。全市现有林业用地935万亩，其中有林地面积808万亩，森林覆盖率36.2%，活立木总蓄积量1603万立方米。

# 3-环境质量状况

| 3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 3.1.1项目区域环境质量现状 （1）环境空气 ①基本污染因子 根据《2018年六安市环境质量公报》可知，2018年六安市城区环境空气优良率为74.7%，主要污染物为可吸入颗粒物、细颗粒物和臭氧。与去年相比，空气质量达标天数比例下降5.8个百分点。 项目所在区域空气质量现状评价见下表： 表3.1 区域空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度 （μg/m3） 标准值 （μg/m3） 占标率（%） 达标情况 SO2 年平均质量浓度 7 60 11.7 达标 NO2 年平均质量浓度 34 40 85 达标 PM10 年平均质量浓度 79 70 112.85 超标 PM2.5 年平均质量浓度 45 35 128.57 超标 CO 第95百分位数日平均质量浓度 1100 10000 11 达标 O3 第90百分位数日平均质量浓度 170 200 85 达标 根据质量公报监测结果统计，并结合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准可知，项目所在区域2018年PM10平均质量浓度呈轻微超标，超标倍数为0.1285；PM2.5平均质量浓度超标倍数为0.2857；其他基本污染物均达标。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域判定为不达标区。 ②特征污染因子 本次评价委托安徽上阳检测有限公司对项目进行氨、硫化氢、臭气浓度，VOCs进行现状监测，监测数据如下： 表3.2 VOCs检测结果 单位：µg/m3 检测点位 监测频次 02月24日 02月25日 02月26日 02月27日 02月28日 02月29日 03月01日 项目区 8h平均 105 113 125 109 136 117 120 表3.3 氨气检测结果 单位：µg/m3 检测点位 采样时间 02月24日 02月25日 02月26日 02月27日 02月28日 02月29日 03月01日 项目区 02:00 13 ND ND ND 20 21 17 08:00 16 ND ND 18 21 ND 21 14:00 14 15 12 14 18 22 20 20:00 ND ND 21 21 ND ND 15 备注：ND为未检出 表3.4 硫化氢检测结果 单位：µg/m3 检测点位 采样时间 02月24日 02月25日 02月26日 02月27日 02月28日 02月29日 03月01日 项目区 02:00 ND 2 2 ND ND ND ND 08:00 ND ND ND 2 ND ND ND 14:00 2 ND 2 ND ND 2 ND 20:00 ND ND ND ND ND ND 2 备注：ND为未检出 表3.5 臭气浓度检测结果 单位：无量纲 检测点位 采样时间 02月24日 02月25日 02月26日 02月27日 02月28日 02月29日 03月01日 项目区 02:00 ＜10 ＜10 ＜10 ＜10 ＜10 ＜10 ＜10 08:00 ＜10 ＜10 ＜10 ＜10 ＜10 ＜10 ＜10 14:00 ＜10 ＜10 ＜10 ＜10 ＜10 ＜10 ＜10 20:00 ＜10 ＜10 ＜10 ＜10 ＜10 ＜10 ＜10 根据现状监测数据，项目区氨、硫化氢、臭气浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中限值要求，VOCs满足《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃限值浓度要求，项目区空气质量良好。 （2）地表水 根据六安市生态环境局2019年上半年发布的淠河水质例行监测评价结果如下。 表3.6 地表水环境现状监测结果 河流名称 断面名称 水质综合评价 主要污染物及超标倍数 2019上半年 2018上半年 变化 淠河 窑岗嘴 Ⅱ Ⅱ 持平 / 新安渡口 Ⅲ Ⅳ 好转 / 根据环境质量季报结果表明，项目所在区域地表水淠河环境质量满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求，区域地表水环境质量良好。 （3）声环境 为了解本项目区域周围声环境现状，本次评价委托安徽川达检测科技有限公司于2019年10月6日至2019年10月7日对建设项目周围声环境现状进行了监测。 ①声环境现状监测布点 监测布点根据区域噪声源分布情况，在厂界四周共布设4个噪声监测点。 ②监测时间及频次：连续监测两天，昼间（9:30~11:00）和夜间（22:00~ 0:00）各监测一次，每次监测10分钟；监测同时记录监测期周围环境特征。 ③监测方法：采用《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定采用A计权声级，监测日无雨雪雷电天气、风速小于5m/s，符合噪声监测的气象条件。 ④监测结果：监测结果见表3.7。 表3.7 声环境现状监测结果 监测类别：声环境Leq 单位：dB（A） 测点编号 测点位置 2019.10.06 2019.10.07 昼间 夜间 昼间 夜间 N1 东厂界 59.5 47.2 57.6 47.5 N2 南厂界 56.1 44.5 56.4 46.0 N3 西厂界 57.5 48.5 56.0 46.3 N4 北厂界 55.3 47.8 56.9 51.0 根据监测结果，项目区声环境质量现状均能达到《声环境质量标准》（GB3096－2008）中3类区标准。 （4）地下水环境 ①监测点位 本次地下水水质现状监测根据项目所在区域开发进程和各功能地块，在项目厂区地下水永久监测井D1进行采样。 ②监测因子 根据《地下水监测技术规范》（HJ/T164-2004），结合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）、《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）和本地区的实际情况，确定监测项目为：pH、钾、钙、钠、镁、碳酸盐、重碳酸盐、氯化物、硫酸盐、石油类、砷、镉、铬（六价）、铜、汞、铅、镍、氰化物、氟化物、总大肠菌群、苯、甲苯。 ③监测结果 地下水环境质量现状监测结果见下表。 表3.8 地下水环境质量现状监测结果 监测项目 单位 2019.10.09 D1 pH 无量纲 7.91 钾 mg/L 1.21 钠 mg/L 10.4 钙 mg/L 16.5 镁 mg/L 2.55 碳酸盐 mg/L ND 重碳酸盐 mg/L 0.85 氯化物 mg/L 8.5 硫酸盐 mg/L 10.8 石油类 mg/L ND 砷 mg/L ND 镉 mg/L ND 铬（六价） mg/L ND 铜 mg/L ND 汞 mg/L ND 铅 mg/L ND 镍 mg/L ND 氰化物 mg/L ND 氟化物 mg/L 0.52 总大肠菌群 MPN/L ﹤20 苯 mg/L 0.21 甲苯 mg/L ND ④现状评价 根据地下水质量现状监测结果，评价区域内地下水各污染因子监测浓度均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，区域地下水质量现状良好。 （5）土壤环境 为了解项目区域的土壤环境现状，委托江苏绿泰检测科技有限公司对项目区的土壤环境质量进行监测，检测结果如下： 表3.9 土壤环境质量检测结果一览表 点位信息 检测因子 表层样T1 表层样T2 表层样T3 铜 28.2 56.8 51.9 镍 46.0 43.2 35.4 铬（六价） ND ND ND 汞 0.020 0.069 0.040 砷 12.7 12.3 8.00 铅 25.2 26.2 17.7 镉 0.047 0.075 0.113 氯甲烷 ND ND ND 氯乙烯 ND ND ND 1，1-二氯乙烯 ND ND ND 二氯甲烷 ND ND ND 反-1，2-二氯乙烯 ND ND ND 1，1二氯乙烷 ND ND ND 顺-1，2-二氯乙烯 ND ND ND 氯仿 ND ND ND 1，1，1-三氯乙烷 ND ND ND 四氯化碳 ND ND ND 苯 ND ND ND 1，2二氯乙烷 ND ND ND 三氯乙烯 ND ND ND 1，2二氯丙烷 ND ND ND 甲苯 ND ND ND 1，1，2-三氯乙烷 ND ND ND 四氯乙烯 ND ND ND 氯苯 ND ND ND 1，1，1，2-四氯乙烷 ND ND ND 乙苯 ND ND ND 间、对二甲苯 ND ND ND 邻二甲苯 ND | ND ND 苯乙烯 ND ND ND 1，1，2，2-四氯乙烷 ND ND ND 1，2，3-三氯丙烷 ND ND ND 1，4-二氯苯 ND ND ND 1，2-二氯苯 ND ND ND 苯胺 ND ND ND 2-氯酚 ND ND ND 硝基苯 ND ND ND 萘 ND ND ND 苯并[a]蔥 ND ND ND 䓛 ND ND ND 苯并[b]荧蒽 ND ND ND 苯并[k]荧蒽 ND ND ND 苯并[a]芘 ND ND ND 茚并[1,2,3-cd] 芘 ND ND ND 二苯并[a,h] 蒽 ND ND ND 总石油烃类C10~C40 21.9 31.9 3.10 根据检测结果可知，项目区土壤环境质量满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值限值要求。 3.1.2 区域主要环境问题 区域内道路、水、电、通讯、给水、排水等基础设施完善。项目所在区域环境质量现状较好，地表水、声环境能够满足相应的环境功能区划要求，区域主要环境问题为环境空气六项基本污染物中PM2.5、PM10年评价指标不达标，超标倍数分别为0.2857、0.1285，其他基本污染物均达标。 |
| --- | --- |
| 3.2主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象，总体上不因本项目的实施而改变区域环境现有功能，具体环境保护目标如下： （1）淠河、淠河总干渠水质现状不被降低。 （2）评价区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准。 （3）评价区噪声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准。 （4）评价区域土壤环境达到《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值限值要求。 （5）评价区域地下水环境达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的III类标准 根据现场勘查，项目地块周边主要环境保护目标如下表3.6所示。 表3.6 主要环境保护目标一览表 环境 要素 保护对象名称 相对 方位 距厂界最近距离（m） 规模 保护级别 大气 环境 杭淠湾小区 WS 625 350户，1400人 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准 | 高速御景天地 E 961 1000户，4000人 三元山庄 NE 1085 500户，2000人 三元河小区 S 882 250户，1000人 水环境 淠河 W 9500 中河 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅲ类标准 淠河总干渠 N 645 小河 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅱ类标准 声环境 项目四至厂界 / / / 《声环境质量标准》 （GB 3096-2008）3类标准 土壤环境 项目区 / / / 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值限值要求 地下水环境 项目区 / / / 地下水质量标准中的III类标准 |

# 4-评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、地表水环境质量标准 地表水淠河环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准限值，其标准限值见表4.1。 表4.1 地表水环境质量标准 单位：mg/L，pH无量纲 序号 污染因子 Ⅲ类标准限值 1 pH（无量纲） 6～9 2 COD ≤20 3 BOD5 ≤4 4 NH3-N ≤1.0 5 石油类 ≤0.05 6 TN ≤1.0 7 TP ≤0.2 2、环境空气质量标准 项目区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准限值。氨、硫化氢执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中限值要求，VOCs参考执行《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃2.0mg/m3小时浓度限值，其标准限值见表4.2。 表4.2 环境空气质量标准 单位：µg/m³ 污染物名称 | 取值时间 浓度限值 标准来源 SO2 24小时平均 150 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准 1小时平均 500 NO2 24小时平均 80 1小时平均 200 CO 24小时平均 4mg/m³ 1小时平均 10mg/m³ O3 日最大8小时平均 160 1小时平均 200 PM10 年平均 70 24小时平均 150 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 NH3 1小时平均 200 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中限值要求 | H2S 1小时平均 10 非甲烷总烃 1小时平均 2000 大气污染物综合排放标准详解 GB3095-2012标准2018年修改单内容：标准中的二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、氮氧化物等气态污染物浓度为参比状态下的浓度。颗粒物（粒径小于等于10μm）、颗粒物（粒径小于等于2.5μm）、总悬浮颗粒物及其组分铅、苯并[α]芘等浓度为监测时大气温度和压力下的浓度。 3、声环境质量标准 区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准，其标准限值见表4.3。 表4.3 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 （GB3096-2008）3类区限值 65 55 4、地下水质量标准 本项目地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的III类标准。 表4.4 地下水质量标准 单位：mg/L（pH无量纲） 污染物 III标准值 pH 6.5~8.5 耗氧量 ≤3.0 总硬度 ≤450 氯化物 ≤250 硫酸盐 ≤250 六价铬 ≤0.05 汞 ≤0.001 铁 ≤0.3 总大肠菌群 ≤100 氨氮 ≤0.5 硝酸盐 ≤20 亚硝酸盐 ≤1.0 挥发酚 ≤0.002 总溶解性固体 ≤1000 5、土壤环境质量标准 评价区土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值限值要求。 表4.5 土壤环境质量标准 单位：mg/kg 污染物项目 筛选值 管制值 第一类用地 第二类用地 第一类用地 第二类用地 砷 20 60 120 140 镉 20 65 47 172 | 铬（六价） 3.0 5.7 30 78 铜 2000 18000 8000 36000 铅 400 800 800 2500 汞 8 38 33 82 镍 150 900 600 2000 四氯化碳 0.9 2.8 9 36 氯仿 0.3 0.9 5 10 氯甲烷 12 37 21 120 1，1二氯乙烷 3 9 20 100 1，2二氯乙烷 0.52 5 6 21 1，1-二氯乙烯 12 66 40 200 顺-1，2-二氯乙烯 66 596 200 2000 反-1，2-二氯乙烯 10 54 31 163 二氯甲烷 94 616 300 2000 1，2-二氯丙烷 1 5 5 47 1，1，1，2-四氯乙烷 2.6 10 26 100 1，1，2，2-四氯乙烷 1.6 6.8 14 50 四氯乙烯 11 53 34 183 1，1，1-三氯乙烷 701 840 840 840 1，1，2-三氯乙烷 0.6 2.8 5 15 三氯乙烯 0.7 2.8 5 15 1，2，3-三氯丙烷 0.05 0.5 0.5 5 氯乙烯 0.12 0.43 1.2 4.3 苯 1 4 10 40 氯苯 68 270 200 1000 1，2-二氯苯 560 560 560 560 1，4-二氯苯 5.6 20 56 200 乙苯 7.2 28 72 280 苯乙烯 1290 1290 1290 1290 甲苯 1200 1200 1200 1200 间二甲苯+对二甲苯 163 570 500 570 邻二甲苯 222 640 640 640 硝基苯 34 76 190 760 苯胺 92 260 211 663 2-氯酚 250 2256 500 4500 | 苯并[a]蔥 5.5 15 55 151 苯并[a]芘 0.55 1.5 5.5 15 苯并[b]荧蒽 5.5 15 55 151 苯并[k]荧蒽 55 151 550 1500 䓛 490 1293 4900 12900 二苯并[a,h] 蒽 0.55 1.5 5.5 15 茚并[1,2,3-cd] 5.5 15 55 151 萘 25 70 255 700 石油烃 826 4500 5000 9000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 污染物排放标准 1、废水排放标准 废水接管执行《污水综合排放标准》GB8978-1996表4中三级标准后排入污水处理厂处理，氨氮参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级接管标准。具体标准限值见下表4.6。 表4.6 污水综合排放标准 单位：mg/L pH无量纲 执行标准 pH COD BOD5 SS NH3-N （GB8978-1996）中三级标准 6~9 500 300 400 | / （GB/T31962-2015）中B级标准 / / / / 45 2、大气污染物排放标准 项目废气挥发性有机污染物排放参照执行《大气污染物综合排放标准》（DB 31/933-2015）表1中非甲烷总烃中的标准及表3中无组织排放监控浓度限制标准，厂区内VOCs无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关规定，恶臭排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1恶臭污染物厂界标准规定的二级标准及表2标准限值。 表4.7 大气污染物排放标准 污染物 最高允许排放浓度mg/m3 最高允许排放速率kg/h 无组织排放监控点及对应的监控浓度限值（mg/m3） 15m 非甲烷总烃 70 3.0 周界外浓度最高点；4.0 表4.8 挥发性有机物无组织排放控制标准 污染物项目 排放限值 特别排放限值 限值含义 无组织排放监控位置 VOCs 10 6 监控点处1h平均浓度值 在厂房外设置监控点 30 20 监控点处任意一次浓度值 注：（1）根据标准11.1条款，企业边界及周边VOCs监控要求执行GB16297或相关行业排放标准的规定，根据11.2条款，对厂区内VOCs无组织排放状况进行监控执行本表相关限值。 （2）根据标准附录A.2，对厂区内VOCs无组织排放进行监控时，在厂房门窗或通风口、其他开口（孔）等排放口外1m，距离地面1.5m以上位置处进行监测。若厂房不完整（如有顶无围墙），则在操作工位下风向1m，距离地面1.5m以上位置进行监测。 （3）根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号），项目所在区域属重点区域中长三角地区（安徽省），结合标准4.2章节，项目从严执行特别排放限值。 表4.9 恶臭污染物排放标准 污染因子 | 有组织排放 无组织排放厂界浓度限值mg/m3 排放高度m 排放量kg/h 氨 15 4.9 1.5 H2S 15 0.33 0.06 3、噪声排放标准 营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 表4.10 工业企业厂界环境噪声控制执行标准 单位：dB（A） 标准 昼间 夜间 GB12348-2008中3类标准 65 55 4、固体废物污染物控制标准 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中相应标准，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中标准要求。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 废水：项目运营期污水排入城北污水处理厂，相关COD、NH3-N纳入污水处理厂总量控制，本项目不再申请总量指标。 废气：项目废气总量控制因子为VOCs，主要为储存车间在储存过程产生，有组织排放量为0.16t/a；因此建议申请VOCs总量指标为0.16t/a。 |

# 5-建设项目工程分析

| 5.1施工期工程分析 本项目租赁厂房，不涉及拆除、新建厂房等施工建设。仅在安装储存设备时产生噪声，施工期工程分析如下： 1、项目施工期污染节点简图 图5.1 项目建设期污染节点简图 2、施工期主要污染分析 （1）废水 项目施工期废水主要为生活污水。 施工期场地内不设食堂和临时生活设施，施工期生活用水主要是施工人员的洗涤用水；施工期平均施工人员按5人/d计，人均用水量按50L/人d，施工期为1个月，则施工期生活用水量约为7.5t，生活污水排放系数取0.8，施工期生活污水产生量约为6t。主要污染物为COD、氨氮和SS。 生活污水依托项目区已有污水处理设施预处理后进入市政污水管网排入污水处理厂。 噪声污染 施工期噪声源是施工期的重点污染源，产生于装修工程，主要噪声源是施工作业噪声、出入施工场地车辆（主要是建筑材料运输车辆）产生的噪声。施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸建材的撞击声、施工人员的吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；运输车辆的噪声属于交通噪声，在这些施工噪声中对声环境影响最大的是施工机械噪声。噪声源强相对较强。施工期间产生的噪声具有阶段性、临时性和不固定性，施工期主要噪声源强见下表： 表5.1 施工期主要机械噪声声级 单位：dB（A） 施工阶段 设备名称 声级/距离[dB（A）/5m] 指向性 装修阶段 切割机 80~82 有指向性 磨石机 80~82 无 电钻 80~82 有指向性 （3）大气污染 项目施工期大气污染源主要来自装修材料： 装修阶段对环境产生污染的材料主要是人造板以及油漆等有机溶剂，其主要污染因子为甲苯、二甲苯和甲醛等挥发性有机物。 固体废物 项目施工期固废主要建筑施工和装修过程中产生的建筑垃圾、施工人员的生活垃圾。 建筑垃圾：本项目工程施工量较小，根据同类工程类比调查，本项目产生建筑垃圾约3t； 2）生活垃圾：人均产生量按0.2kg/d 计，施工平均人员5人，施工期为1个月，生活垃圾产生量约0.03t。 5.2营运期工程分析 5.2.1 项目储存工艺流程 图5.2 储存过程工艺流程图 注：运输过程不在此评价范围内。 工艺流程说明： （1）危险废物收运流程 ①化验 先对拟收储的危险废物进行分类化验，确认其危险性，然后根据其不同的危险特性进行分类收储。 ②原包装装车运输 在危险废物产生厂家，按危险废物类别分别使用符合标准的容器盛装，装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，容器必须完好无损，而且材质和衬里要与危险废物兼容（不相互反应），同时容器上还要粘贴符合标准的标签。 包装好的各类危险废物使用叉车搬运至运输车辆上，各类危险废物应分别进行运输。 ③卸车 于装卸区采用叉车进行卸料。 ④入库暂存 在贮存车间按危险废物类别分别建设专用的危险废物贮存设施，储库严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001 及2013修改单）、《 危险废物贮存运输技术规范》（HJ2025-2012） 的要求，进行防渗、防风、防雨、防晒等处理。 ⑤装车 本项目危险废物进出厂均保持原密封包装状态，不需打开、更换包装或拼装，不输入输出物料，因此出厂装车不需要重新包装。采用叉车进行装车。运输车辆为为符合国家危险货物专用类别车辆。 5.2.3 营运期污染源分析 项目营运期主要产污环节和排污特征如下表。 表5.2 营运期主要产污环节和排污特征一览表 序号 类别 产污工序 污染物类型 排放方式 1 废水 职工生活污水 COD、BOD5、SS、NH3-N | 废水经化粪池预处理后进入市政污水管网 2 废气 储存工段 NH3、H2S、VOCs 储存车间封闭+微负压收集+二级活性炭吸附装置+15高排气筒排放 3 固体废物 员工生活 生活垃圾 由环卫部门统一清运 4 沾有各类危险废物的废弃抹布、废木屑 危险废物 存放于专用容器内，定期转运至危废处置单位（马鞍山澳新环保科技有限公司和安徽人立环保科技有限公司等省内有资质的单位）处置 5 废活性炭、化验室废物 6 化验室废液 pH、COD等 化验室废液使用专用容器收集后存放于储存车间内，定期转运至危废处置单位（马鞍山澳新环保科技有限公司和安徽人立环保科技有限公司等省内有资质的单位）处置 7 噪声 转运设备 噪声（N） 厂房隔声，设备基础减震 5.2.4营运期污染源强核算 1、废水 项目运营期储存过程产生的废水主要为员工生活污水及化验室废液。 本项目运输车辆在危废处置单位进行清洗，项目区无清洗废水产生，危废运入过程包装、卸车时危废泄漏或车辆轮胎粘附废物使用木屑吸附收集后作为危险废物存放于专用容器内，定期外运处置；同时车间内清洁方式为干扫，无地坪清洁废水产生。 （1）化验室废液 危险废物在收储之前需要经过化验室进行检测，鉴别出危险废物的危险特性，危险废物在化验过程中需要使用化学试剂，化学试剂使用量为60kg/a，使用的纯水量为400kg/a，产生的化验室废液量约为420kg/a，化验室废液使用专用容器收集后存放于储存车间内，定期清运。 （2）生活污水 本项目劳动定员15人，生活用水量参照《六安市行业用水定额》（试行）及本项目实际情况，以100L/人·天计，约为1.5t/d、480t/a。污水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量约为1.2t/d、384t/a，其污染物主要为COD、BOD5、SS及NH3-N，污染物浓度参照生活污水浓度调查数据，确定为350mg/L、180mg/L、200mg/L、30mg/L。 表5.3 项目废水排放情况一览表 废水种类 废水量（t/a） 污染 因子 产生情况 处理情况 采取措施 mg/ L t/a mg/ L t/a 生活污水 384 COD 350 0.13 300 0.12 使用化粪池预处理后排入市政污水管网 BOD5 180 0.07 160 0.06 NH3-N 30 0.012 28 0.011 SS 200 0.08 140 | 0.054 2、废气 2.1 源强分析 本项目危险废物进出厂均保持原密封包装状态，不需打开、更换包装或拼装，不输入输出物料，出厂装车不需要重新包装，因此储存过程中无废气散逸。 危险废物储存库中因危险废物的种类繁多、特性各异，储存库长期储存危险废物易会产生异味气味，异味气体主要成分为NH3、H2S、VOCs。 本次评价仓储过程中产生的废气污染源强类比《马鞍山市益生环境工程科技有限公司马鞍山危险废物集中处置中心项目环境影响报告书》，工程检索号为：0128-EIAS-2007，马鞍山危险废物集中处置中心项目位于马鞍山市向山镇陶村，该项目主要从事危险废物的收集储存及处置，收集储存量为10万吨，存储车间暂存的危险废物包含本项目收集的废物，同时本项目收集的危险废物运往马鞍山市益生环境工程科技有限公司进行处置，故污染源强类比具有可行性。 根据类比，本项目NH3产生量为1.525t/a，产生浓度为0.225mg/m3，H2S产生量为0.05t/a，产生浓度为0.0075mg/m3，VOCs产生量为1.68t/a，产生浓度为0.12mg/m3。本次评价要求项目单位在储存车间设置抽风管道，使危险废物暂存库处于微负压状态，将车间内储存过程中散发的气体收集后经二级活性炭吸附处理后通过15m高排气筒对外排放。 本项目配置的风机风量为28000m3/h，通过在储存车间内5个储存区域设置微负压集气管道，使本项目收集效率为95%，二级活性炭综合吸附效率为90%，则废气收集排放汇总如下： 表5.4 废气有组织源强及排放汇总表 污染源 污染物 产生量t/a 处理措施 排气筒参数 排放情况 kg/h t/a 风量 高度 内径 温度 mg/m3 kg/h t/a m3/h m m ℃ 储存车间 NH3 0.60 1.525 密闭微负压收集+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒 28000 15 0.5 25 2.04 0.057 0.145 H2S 0.02 0.05 0.064 0.0018 0.0045 VOCs 0.66 1.68 2.23 0.0625 0.16 表5.5 无组织废气排放情况一览表 面源位置 污染物名称 面源尺寸 无组织排放速率（kg/h） 排放时间（h/a） 无组织排放量（t/a） 储存车间 NH3 296m×97m×10m 0.0086 8760 0.075 H2S 0.0003 0.0025 VOCs 0.0096 0.084 2.2排气筒高度合理性分析 本项目周围200m半径范围内建筑物最高约为8m，根据《大气污染物排放标准》要求，排气筒高度需高于项目区周围200m半径范围内最高建筑物5m以上，所以排气筒高度设置15m满足要求，项目排气筒设置合理。 3、噪声 本项目产生的噪声主要来源于运输、装卸过程产生的噪声，噪声值为75~85dB（A）。 4、固体废物 根据工艺流程分析可知，项目运营期产生的固体废物主要为职工生活垃圾、沾有各类危险废物的废弃抹布、废木屑，废气处理设施更换的废活性炭、化验室废液、化验室废物。 （1）生活垃圾 生活垃圾产生量按每人每天平均产生量0.5kg计，本项目劳动定员15人，年工作天数为320天，生活垃圾产生量为7.5kg/d，2.4t/a，由环卫部门统一清运。 （2）沾有各类危险废物的废弃抹布、木屑 卸车过程包装桶表面如有明显油污或者转运过程中危险物质泄露，遗撒，装卸人员可使用抹布擦拭、木屑吸附，该过程产生少量废弃抹布、废木屑，产生量约 0.1t/a。 沾有各类危险废物的废弃抹布、废木屑使用专用容器收集后存放于储存车间内，定期由合肥吉通货物运输有限公司运输至马鞍山澳新环保科技有限公司和安徽人立环保科技有限公司等单位集中处置。 （3）废活性炭 根据同类型企业情况分析，活性炭的有效吸附量为0.25kg/kg活性炭，即每千克活性炭可吸附0.25kg废气。本项目实际处理废气总量为2.784t/a，则需要活性炭11.14t/a，废活性炭产生量为13.924t，废活性炭更换周期为1月1次，危废代码为HW49-900-041-49，更换的废活性炭使用专用容器收集后存放于储存车间内，定期由合肥吉通货物运输有限公司（或其他有运输资质单位车辆）运输至马鞍山澳新环保科技有限公司和安徽人立环保科技有限公司等单位集中处置。 （4）化验室废液 根据分析，产生的化验室废液量约为420kg/a，化验室废液使用专用容器收集后存放于储存车间内，定期转运至危废处置单位（马鞍山澳新环保科技有限公司和安徽人立环保科技有限公司等省内有资质的单位）处置。 （5）化验室废物 危险废物在化验过程中会产生化验室废物，废物主要为各类检测的危险废物，产生量为0.2t/a，产生的危险废物分类使用专用容器收集后存放于储存车间内，定期转运至危废处置单位（马鞍山澳新环保科技有限公司和安徽人立环保科技有限公司等省内有资质的单位）处置。 表 5.6 项目固废产生情况汇总表 序号 固废名称 危险废物代码 产生环节 废物类别 产生量（t/a） 处理处置措施 1 生活垃圾 / 员工生活 一般固废 2.4 由环卫部门统一清运 2 沾有各类危险废物的废弃抹布、废木屑 900-041-49 装卸环节 危险废物 0.1 使用专用容器收集后存放于储存车间内，定期由合肥吉通货物运输有限公司运输至马鞍山澳新环保科技有限公司和安徽人立环保科技有限公司等单位集中处置 3 更换的废活性炭 HW06-900-405-06 废气处理环节 13.924 4 化验室废液 HW49-900-047-49 化验环节 0.42 5 化验室废物 0.2 |
| --- | --- | --- |

# 6-项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 产生量及产生浓度 | 排放量及排放浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 污 染 源 | 生活污水 | 废水量 | 384t/a | 384t/a |
|  |  | COD | 0.13t/a，350mg/L | 0.12t/a，300mg/L |
|  |  | SS | 0.08t/a，200mg/L | 0.054t/a，140mg/L |
|  |  | BOD5 | 0.07t/a，180mg/L | 0.06t/a，160mg/L |
|  |  | NH3-N | 0.012t/a，30mg/L | 0.011t/a，28mg/L |
| 大 气 污 染 源 | 储存车间 | NH3 | 1.525t/a | 有组织：0.145t/a，0.057kg/h |
|  |  |  |  | 无组织：0.075t/a，0.0086kg/h |
|  |  | H2S | 0.05t/a | 有组织：0.0045t/a，0.0018kg/h |
|  |  |  |  | 无组织：0.0025t/a，0.0003kg/h |
|  |  | VOCs | 1.68t/a | 有组织：0.16t/a，0.0625kg/h |
|  |  |  |  | 无组织：0.084t/a，0.0096kg/h |
| 固 体 废 物 | 员工生活 | 生活垃圾 | 2.4t/a | 环卫部门清运 |
|  | 危险废物 | 沾有各类危险废物的废弃抹布、废木屑 | 0.1t/a | 使用专用容器收集后定期由合肥吉通货物运输有限公司运输至马鞍山澳新环保科技有限公司和安徽人立环保科技有限公司等单位集中处置 |
|  |  | 废活性炭 | 13.924t/a |  |
|  |  | 化验室废液 | 0.42 t/a |  |
|  |  | 化验室废物 | 0.2 t/a |  |
| 噪 声 | 建设项目产生的噪声主要来源于运输、装卸过程产生的噪声，噪声值为75~85dB（A），通过禁止喧哗等标识牌、厂房隔声等措施可使厂界周围昼间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求 |
| 主要生态影响、保护措施及预期效果（不够时可增加篇幅） 项目区位于六安友邦牌业装饰工程有限公司原厂区内，用地为工业用地，项目地块为非自然保护区，无珍稀动、植物资源，原有区域基本无公共绿地及活动空间，对生态环境影响较小。 |

7-环境影响分析

| 7.1施工期环境影响分析 7.1.1 大气环境影响分析 施工期间对大气环境的影响主要表现为施工过程中的产生的有机气体污染。 （1）施工废气 有机废气主要来源于施工过程中所使用的油漆、溶剂、板材、胶类，由于施工时采用的三合板和油漆中含有的甲醛、甲苯、二甲苯等有毒有害物质挥发时间较长且有损于人体身体健康，因此，在施工期间各住户应加强室内的通风换气，施工结束以后，应每天进行通风换气。 依据《中华人民共和国大气污染防治法》、《六安市大气污染防治行动计划实施细则》和《安徽省建筑工程施工扬尘污染防治规定》，为强化扬尘污染防治责任，严格实行网络化管理，建设单位应严格落实下列大气污染防治措施，尽量减少施工期废气对周边居民生活、行政办公活动等的影响： 表7.1 施工期大气污染防治措施一览表 控制措施 具体实施内容 建筑垃圾清运措施 A.进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆的防尘措施、运输路线和时间。进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15 cm，保证物料、渣土、垃圾等不露出。车辆应按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输。 B.施工工地道路积尘清洁措施。可采用吸尘或水冲洗的方法清洁施工工地道路积尘，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫。 | C.施工期间需使用混凝土时，可使用预拌商品混凝土或者进行密闭搅拌并配备防尘除尘装置，不得现场露天搅拌混凝土、消化石灰及拌石灰土等。尽量采用石材、木制等成品或半成品，实施装配式施工。 D.施工期间，工地内从建筑上层将具有粉尘逸散性的物料、渣土或废弃物输送至地面或地下楼层时，可从电梯孔道、建筑内部管道或密闭输送管道输送，或者打包装框搬运，不得凌空抛撒。 装修材料环保措施 施工阶段采用砂、石、砖、水泥、商品混凝土、预制构件和新型墙体材料等，其放射性指标限量应符合标准要求，涂料胶粘剂、阻燃剂、防水剂、防腐剂等总挥发性有机化合物（TVOC）和游离甲醛含量应符合规定的要求。 在严格落实以上措施后，施工期产生的大气污染将得到有效控制，对施工人员以及周边居民的影响基本在人们可接受范围之内，对区域大气环境影响不大。此外，施工期大气环境影响是暂时的、局部的，随着工程的建成完工而消失。 7.1.2 施工期声环境影响分析 项目施工期产生的噪声主要为装修期间的设备安装产生的噪声。 施工噪声影响较大，特别是夜间施工对周围居民生活的影响尤为突出，必须采用相应的措施以减小施工噪声对周围环境影响。 项目单位应加强施工管理，合理安排施工作业时间，将作业时间严格限制在7：00至12：00，14：00至22：00时。原则上禁止夜间施工，严禁高噪声设备在作息时间（中午或夜间）作业。如有些施工阶段确实需要夜间作业连续作业的，需提前向环保部门提出申请，并在附近受影响区域张贴安民告示，否则，不得违反“施工机械的作业时间严格限制在七时至十二时，十四时至二十二时”的规定。 同时施工场地的施工车辆出入地点应尽量远离敏感点，车辆出入现场时应低速、禁鸣。 建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 采取上述措施后可以消减施工期噪声的影响，只要建筑施工单位加强管理，严格执行以上有关的管理规定，可有效地降低施工噪声，保证施工场界噪声达标。 此外，施工期相对运营期而言，其噪声影响是暂时的，一旦施工活动结束，施工噪声影响也就随之结束。 7.1.3施工期水环境影响分析 项目施工期产生的污水主要为施工人员生活污水，施工人员产生的生活污水在依托原厂区内已建的污水处理设施后，对外环境影响较小。 7.1.4施工期固废环境影响分析 项目施工期固废主要为装修过程中产生的建筑垃圾、施工人员的生活垃圾。 施工期建筑垃圾的主要成分是装修材料等，一般不存在“二次污染”的问题，部分可回收利用，也可以用做其他工程回填，如铺设道路，剩余少量建筑垃圾可清运至城市建筑垃圾填埋场作无害化处置，施工期生活垃圾集中收集后，由环卫部门定期清运至城市垃圾填埋场填埋处理。 综上所述，本项目施工期建设单位在采取上述治理措施后，本项目施工期的固体废弃物均实现清洁处理和处置，不致造成二次污染，对周围环境影响较小。 7.2 营运期环境影响分析 7.2.1 大气环境影响分析 项目区废气为储存过程中产生的废气，主要成分为NH3、H2S、VOCs。 根据估算模式的预测计算结果可知，有组织最大落地浓度占标率分别为1.51%、3.41%和2.46%，无组织排放的硫化氢、氨、VOCs占标率分别为0.79%、4.01%和2.98%（所有筛选点占标率均小于10%）。 从预测结果可以看出各污染物排放预测值占标率均较小，对区域环境产生的影响是可接受的。 大气环境评价内容详见大气环境影响评价专题。 7.2.2 地表水环境影响分析 本项目废水排放为间接排放，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）可知， 地表水评价等级为三级B评价。 （1）项目排水方案 项目排水采用雨污分流体制，符合《建筑给水排水设计规范》要求；雨水经项目区雨水管道排入市政雨水管网；项目废水主要为生活污水，生活污水通过化粪池处理后出水水质能够达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，满足市政污水管网接管标准污水最终纳入城北污水处理厂处理达标后排放。 （2）生活污水处理工艺 生活污水排放量为1.20m3/d，废水中主要污染物为COD、SS、NH3-N、BOD5等。 根据现场踏勘，项目所在工业园区已建成化粪池，生活污水经化粪池预处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后排入市政污水管网。 （3）达标排放可行性 根据工程分析，生活污水通过化粪池处理后出水水质能够达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，满足市政污水管网接管标准污水最终纳入城北污水处理厂处理达标后排放。 （4）城北污水处理厂概况 六安城北污水处理厂位于六安市城区北郊九里沟，采用的是二级生化改良氧化沟工艺，设计规模为日处理污水8万吨。目前污水处理厂已建成运行，服务范围包括六安市老城区、城中区、城南等区域的工业废水和生活污水，收水面积26.81m2，服务区域人口约30万人。通过一系列的生物处理、深度处理工艺，出水水质要求达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A标准后汇入淠河。 项目所在区域在六安城北污水处理厂服务范围内，项目运营期排入污水处理厂的污水量为1.20m3/d，占污水处理厂每天收水的0.0015%，对污水处理厂影响很小。 本项目外排废水水质能达到污水处理厂的进水水质要求，不会对污水处理厂正常运行造成影响，因此本项目运营期污水接管可行。 （5）排水路径及去向 本项目所在区域属于六安城北污水处理厂收水范围，目前项目区域污水管网均已配套建设，废水接入市政污水管网，最终进入城北污水处理厂。 （6）规范排污口 企业认真做好规范化排污口工作，要在排污口旁设立明显标志（标志有环保部门统一制定），排污口的设置要便于采样和测流。 （7）废水类别、污染物及污染治理设施信息表 表7.2 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序 号 废水类别 污染物 种类 排放去向 排放规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设置是 否符合要求 排放口 类型 污染治理设施 编号 污染治理设施 名称 污染治理设施工艺 1 职工生活污水 COD、BOD5、SS、NH3-N 排入市政污水管网进入城北污水处理厂 间断排放 / 化粪池 化粪池 / (是 □否 企业总排( 雨水排放 □ 清净下水排故 □ 温排水排放 □车间或车间处理设施排放口 （8）废水间接排放口基本情况表 表7.3 废水间接排放口基本情况表 序号 排放口编号 排放口地理坐标 废水排放量（万t/a） 排放去向 排放规律 间歇排放时段 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物种类 排放标准浓度限值 1 / 116.599134 31.764753 0.0384 城北污水处理厂 间歇 15.00~17:00 城北污水处理厂 COD 500 2 BOD5 300 3 NH3-N 45 4 SS 400 （9）废水污染物排放执行标准表 表7.4 废水污染物排放执行标准表 单位：mg/L 序号 排放口编号 污染物种类 国家或地方污染物排放标准 名称 浓度限值 1 / COD 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，其中氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准（GB/T 31962-2015）中B等级标准 500 2 BOD5 300 3 NH3-N 45 4 SS 400 （10）废水污染物排放信息表 表7.5 废水污染物排放信息表 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度/ （mg/L） 日排放量/ (t/d) 年排放量/ （t/a） 1 / COD 300 0.000375 0.12 2 BOD5 160 0.00019 0.06 3 NH3-N 28 0.000034 0.011 4 SS 140 0.00017 0.054 全厂排放口合计 COD 0.12 BOD5 0.06 NH3-N 0.011 SS 0.054 （11）环境监测计划及记录信息表 表7.6 环境监测计划及记录信息表 序号 排放口编号 污染物名称 监测设施 自动监测设施安装位置 自动监测设施的安装、运行、维护等相关管理要求 自动检测是否联网 自动监测仪器名称 手工监测采样方法及个数 手工监测频次 手工测定方法 1 / COD / / / / / 混合采样，3个 每年1次 重铬酸钾法 2 BOD5 稀释与接种法 3 NH3-N 纳氏试剂分光光度法 4 SS 重量法 （12）地表水环境影响评价自查表 表7.7 地表水环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 影响识别 影响类型 水污染影响型(； 水文要素影响型□ 水环境保护目标 饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；重要湿地□； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他(（维持现状水体环境功能） 影响途径 水污染影响型 水文要素影响型 直接排放□；间接排放(；其他□ 水温□；径流□；水域面积□ 影响因子 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物(；pH值□；热污染□；富营养化□；其他□ 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□ 评价等级 水污染影响型 水文要素影响型 一级□；二级□；三级A □；三级B ( 一级□；二级□；三级□ 现状调查 区域污染源 调查项目 数据来源 已建□；在建□；拟建□；其他□ 拟替代的污染源□ 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□ 受影响水体水环境质量 调查时期 数据来源 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 生态环境保护主管部门(；补充监测□；其他□ 区域水资源开发利用状况 未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□ 水文情势调查 调查时期 数据来源 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 水行政主管部门□；补充监测□；其他□ 补充监测 监测时期 监测因子 监测断面或点位 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□春季□；夏季□；秋季□；冬季□ （/） 监测断面或点位个数（/）个 现状评价 评价范围 河流：长度（/）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2 评价因子 （/ ） 评价标准 河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类(；Ⅳ类□；Ⅴ类□ 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年评价标准（） 评价时期 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 评价结论 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况□：达标□；不达标□水环境控制单元或断面水质达标状况□：达标□；不达标□ 水环境保护目标质量状况：达标(；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况□：达标□；不达标□ 底泥污染评价□水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□ 达标区□ 不达标区□ 影响预测 预测范围 河流：长度（/）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2 预测因子 （/） 预测时期 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□春季□；夏季□；秋季□；冬季□设计水文条件□ 预测情景 建设期□；生产运行期□；服务期满后□正常工况□；非正常工况□污染控制和减缓措施方案□区（流）域环境质量改善目标要求情景□ 预测方法 数值解□：解析解□；其他□导则推荐模式□：其他□ 影响评价 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□ 水环境影响评价 排放口混合区外满足水环境管理要求□水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□满足水环境保护目标水域水环境质量要求□水环境控制单元或断面水质达标(满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□满足区（流）域水环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求□ 污染源排放量核算 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） COD 0.12 300 BOD5 0.06 160 NH3-N 0.011 28 SS 0.054 140 替代源排放情况 污染源名称 排污许可证编号 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） （） （） （） （） （） 生态流量确定 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m 防治措施 环保措施 污水处理设施□；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□； 依托其他工程措施(；其他□ 监测计划 环境质量 污染源 监测方式 手动 □；自动 □；无监测□ 手动(；自动 □；无监测 □ 监测点位 （/） 总排口 监测因子 （/） COD、氨氮 污染物排放清单 ( 评价结论 可以接受(；不可以接受□ 注：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 7.2.3 声环境影响分析 本项目产生的噪声主要来源于运输、装卸过程产生的噪声，噪声值为75~85dB（A）。 本次评价建议建设单位采取以下措施降低本项目噪声对周围环境的影响。 1、合理安排储存计划。 2、设置禁止喧哗，厂房隔声等降噪措施。 3、对于运输噪声，对运输车辆定期维修、养护，减少或杜绝鸣笛，文明搬运等。 项目单位需在项目运营期内落实上述噪声治理措施，提高环保意识。 采取上述噪声控制措施后，项目噪声排放对周围环境影响较小，噪声防治措施可行。该项目的厂界噪声值能够到达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 7.2.4 固废环境影响分析 项目本身为危险废物的暂存周转，自产的固废主要为工作中产生的沾有各类危险废物的废弃抹布、废木屑、员工生活垃圾、废气处理设施更换的废活性炭、化验室废液、化验室废物。 ①生活垃圾：集中收集后交由环卫部门清运处置。 ②沾有各类危险废物的废弃抹布、废木屑：根据国家危废管理名录，废弃抹布、废木屑属于危险固废的范围，废物类别为HW49-900-041-049，废弃抹布、废木屑集中收集后存放于专用容器中存放于储存车间，定期与本项目周转的危险废物一同交由有资质的单位处置。 ③废活性炭、化验室废物、废液：集中收集后存放于专用容器中存放于储存车间，定期与本项目周转的危险废物一同交由有资质的单位处置。 本项目除上述自产危废需要暂存，本身也属于危险废物储存项目，用于存放各类危险废物。危废暂存场所的设计和设置应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单（2013年第 36 号）的相关要求。具体如下： （1）一般要求 ①建造专用的危险废物贮存设施。 ②在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物按易爆、易燃危险品贮存。 ③在常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物可在贮存设施内分别堆放。 ④除 1.3 规定外，必须将危险废物装入容器内。 ⑤禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。 ⑥无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。 ⑦装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留 100 毫米以上的空间。 ⑧盛装危险废物的容器上必须粘贴符合 GB 18597-2001 附录 A 所示的标签。 （2）危险废物贮存容器 ①应当使用符合标准的容器盛装危险废物。 ②装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求。 ③装载危险废物的容器必须完好无损。 ④盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。 ⑤液体危险废物可注入开孔直径不超过 70 毫米并有放气孔的桶中。 （3）危险废物贮存设施的建设要求 ①地面与裙脚用坚固、防渗的材料建造，建筑材料与危险废物相容。 ②有泄漏液体收集池、气体导出口及气体净化装置。 ③设施内有安全照明设施和观察窗口。 ④用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 ⑤设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。 ⑥不相容的危险废物分开存放，并设有隔离间隔断。 （4）危险废物的堆放 ①基础防渗漏，防渗层为 1 米厚粘土层（渗透系数≤10-7 厘米/秒），或 2毫米厚高密度聚乙烯，或至少 2 毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10 厘米/秒。库内地面采用防滑防渗硬化处理，液体物品设围堰，厂区内四周设收集池和导流沟。为防止本项目各暂存设施的废液渗透到地下等造成的地下水、土壤污染，需采取防腐防渗措施。 ②堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。 ③衬里放在一个基础或底座上、衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围。衬里材料与堆放危险废物相容。 ④在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统。 ⑤设计建造径流疏导系统，保证能防止25年一遇的暴雨不会流到危险废物堆里。 ⑥危险废物堆要防风、防雨、防晒。 ⑦产生量大的危险废物可以散装方式堆放贮存在按上述要求设计的废物堆里。 ⑧不相容的危险废物不堆放在一起。 ⑨总贮存量不超过 1000Kg（L）的危险废物放入符合标准的容器内，加上标签，容器放入坚固的柜或箱中，柜或箱应设多个直径不少于 30 毫米的排气孔。不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘，防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容。 （5）危险废物贮存设施的运行与管理 ①从事危险废物贮存的单位，必须得到有资质单位出具的该危险废物样品物理和化学性质的分析报告，认定可以贮存后，方可接收。 ②危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记注册。 ③不得接收未粘贴符合规定的标签或标签没按规定填写的危险废物。 ④盛装在容器内的同类危险废物可以堆叠存放。 ⑤每个堆间应留有搬运通道，便于用车辆进行转移、堆放和容器的存取。 ⑥不得将不相容的废物混合或合并存放。 ⑦项目危废的储存场所应设专人管理、分类储存、登记、定期检查、记录，应有可靠的防雨、防蛀咬、通风、防浸泡等措施，应有明显的标志，危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。 ⑧必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 ⑨泄漏液必须符合 GB8978 的要求方可排放，气体导出口排出的气体经处理后，应满足 GB16297 和 GB14554 的要求。 项目储存过程中应加强固体废物的内部管理，建立固体废物产生、外运、处置及最终去向的详细账单，按废物转移交换处置管理办法实施追踪管理；各类固废的收集、贮存、运输严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范范》（HJ2025-2012）、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（2013年第36号）实施，设计、施工、管理严格按照《危险废物处置工程技术导则》（HJ2042-2014）进行，采取防渗透、防泄漏、防中途流失措施，并落实安全管理责任，避免二次污染，确保固废零排放。 （6）收集和运输环境影响减缓措施 ① 对进厂危废的要求 本项目进厂的危废类别必须严格限制在表1.2中的类别范围内，不得超许可规模、超经营范围。 ② 危废运输过程中的污染控制措施 对危险废物的收集、运输过程中，应严格执行《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）等有关管理规范的要求，应做到： 1）包装应坚固、完整、严密不漏、外表面清洁，不粘附有害的危险物质。 2）包装的材质、规格、型式、方法和单件质量（重量）应与所装危险废物的性质相适应，并便于装卸和运输。 3）包装应具有足够的强度，其构造和封闭装置应能承受正常运输条件和装卸作业要求，并能经受一定范围的气候变化。 4）包装的封口和衬垫材料应与所装废物不溶解、无抵触，具有充分的吸收、缓冲、支撑固定和保护作用。 5）对必须装有通气孔的危险废物包装，通气孔的设计和安装应能防止所装废物泄漏或杂质进入，排出的气体不得造成危险或污染。 6）容器灌装液体时，应留有足够的其膨胀余量（预留容积应不少于总容积的 5%）。 7）危险性质与消防方法相抵触的废物，不得混装在同一包装内。 8）重复使用的包装，除应符合上述规定外，所装废物应与原装废物无抵触。所装废物与原装废物的品名或性质不同时，应将原包装的标记、标志覆盖，并重新标贴。 9）应具有经受多次搬运的包装强度，并适宜于机械装卸。 10）危险废物标志应标贴在包装件的明显部位上，集装箱应在显著部位标有相应加大的危险废物包装标志。 11）切实做好道路及其两侧的保洁和洒水工作，运输车要控制车速，避免扬尘污染； 12）危险废物道路运输单位应按照《危险化学品事故应急救援预案编制导则》和《危险废物经营单位编制应急预案指南》的规定，制定危险废物道路运输应急预案，并报市交通局、市环保局备案。每辆运输车配备必要的通讯工具，供应及联络用，当运输路途中发生事故，尽快通知有关管理部门及时、妥善处理； 13）危险废物道路运输应严格执行《危险废物转移联单管理办法》； 14）运输单位应按照危险货物运输相关规定进行危险废物道路运输作业。 综上，本项目采取以上措施后，能够满足对危险废物的收集、运输过程中，应严格执行《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）等有关管理规范的要求。 7.2.5地下水环境影响分析 1.地下水环境评价工作等级 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于其中的“154、仓储（不含油库、气库、煤炭储存），编制报告表，对应的地下水环境影响评价项目类别属Ⅲ类项目。 地下水环境敏感程度参照下表，项目不在集中式饮用水水源地，敏感程度为不敏感。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）评价工作等级划分表，确定本项目地下水环境影响评价等级为三级。地下水环境影响评价工作等级划分情况见下表。 表7.8 地下水环境敏感程度分级表 敏感程度 地下水环境敏感特征 敏感 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 较敏感 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区 不敏感 上述地区之外的其他地区 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区 表7.9 地下水环境影响评价工作等级分级表 项目类别 环境敏感程度 I类项目 II类项目 Ⅲ类项目 敏感 一 一 二 较敏感 一 二 三 不敏感 二 三 三 2.地下水环境评价范围 项目所在区域周围6.0km2范围。 3.地下水环境质量现状监测与评价 根据表3.4地下水环境质量现状监测结果可知，评价区域内地下水各污染因子监测浓度均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，区域地下水质量现状良好。 4.环境水文地质条件 ①地质环境 六安市境属于扬子地层区、大别山地层分区、六安地层小区，岩性单一。除在淠河沿岸沉积有全新统（Q4）黄色砂土、砂砾等河漫滩相地层外，大部分均被第四系上更新统（Q3）松散沉积物覆盖，主要岩性是土黄色含铁锰质结核粉质粘土与浅红色粉质粘土层。另外望城岗乡的二虎山、大岗头附近有上第三系正阳关组（N2）灰绿、灰白粘土质砂砾岩零星出露，在九里沟乡的九里沟，望城岗乡的十里铺一带出露有少量下第三系戚家桥组（E8）砖红色砂岩。 ②地质分区 六安市境范围内的工程地质条件简单，按照沉积物岩性大致可以分为四区。 基岩裸露区：市境东部，红色砂岩偶有露头，岩石风化强烈，风化带内有一些粘土， 其容许承载力在30-50吨/m2，地基很好，是重工业建筑的首选基地。 粉质粘土区：淠河总干渠沿岸2公里左右范围内，黄色粉质粘土厚度一般在10米左右，其容许承载力为20~25吨/m2，是城镇建设的良好地带；但须注意本层粘土具微弱膨缩性。 松散砂石区：淠河沿岸沉积的黄色砂土，由于沉积年代较近，几乎呈松散状态，厚度一般为 15米，容许承载力在10吨/m2以下，是开发果园、林场的良好基地。 隐伏的淤泥区：掩埋在杂填土下的老城河淤泥地带，淤泥土呈流塑状态，厚度5~10米不等，其上不宜建高层建筑物。 ③区域水文地质条件 六安市境地下含水层有两类。 砂土孔隙浅层潜水层：淠河河床及漫滩相沉积的砂土层厚达15m，富水性较好，一般可采涌水量达20~50m3/h，地下水来源主要靠大气降水及地面流水补给，水质较好，是市境内可靠的供水源地。 裂隙含水层：市境内广布粉质粘土区和风化砂岩带，棱柱状裂隙发育，含有少量的裂隙潜水。这种裂隙自上而下发育渐弱，地下水埋藏浅，水量小，无开采价值，所以常称此为波状平原贫水区。 地下水：主要是粉砂质粘壤和砂砾堆积层的孔隙渗透水和粘土裂隙水。市境西北部埋藏深度一般为 3至 10m，东南部一般为 28至 35m，依赖降水和地表水的补充。 淠河沿岸地带底部为砂层和砂砾层的富含水层，因直接受河水影响，水量约70m3/h 左右。东南大岗头到省国防工业干校一带，有一东西向，宽约700 m、厚 8 m的异常砂砾层，也为富含水层；同时发现省国防工业干校附近有温泉迹象。市区东南部粘土层厚，深部岩石发育，其水量约在 50m3/h左右。 5.地下水补径排及动态特征 六安市境内地下水的补给、径流、排泄条件和地下水动态特征，受到地形、地貌、地质构造和气候特征的影响。区域内各含水岩组地下水的主要补给来源是大气降水渗入补给和地表水的渗漏补给，其补给明显具有季节性特征，雨季降水量较大且相对集中， 其大气降水渗入补给和地表水的渗漏补给量较大，含水岩组充水，水量较丰富，地下水位升高。枯水季节降水量较少，大气降水渗入补给和地表水的渗漏补给量减少，含水岩组地下水水位降低，含水量变弱。 地下水开发利用现状：调查区降雨量较大，地表水较丰富，当地农村居民多用地表水作为生活饮用水和局部农田灌溉用水。地下水开发利用程度较低，一般为第四系孔隙水浅井，用水量不大，对区域地下水质、水量基本没有影响。区域内开采地下水取水井较浅，一般为 8～10m，主要采用浅层第四系孔隙水。区域的农田灌溉用水都是地表水。 6.地下水影响分析 （1）项目建设对地下水补给和地下水水量平衡的影响 项目所在地区域地表水的渗透是地下水补给的重要来源之一，而地表水的补给与地表的渗透性和降雨量等有关。项目建设最直接的影响是场址内地表渗透性的改变。本项目厂房利用现有，场址内的地表会均被改造成为不透的硬化地表，使补给地下水的途径受到一定的影响。而硬化地面还有一个影响的作用是对地表蒸发的减少，所以实际的水源涵养能力的变化较小，本项目建设对于区域的地下水资源的影响较小。 地下水在土壤中形成一个系统，在饱水带具有较好的连通性，因此当局部的地下水补给出现变化时，周边的补给会及时补偿，小范围的地表渗透性变化不会对区域地下水水量和地下水平衡产生明显的影响。 （2）对地下水位的影响 本项目用水来自市政自来水，不直接采用地下水，因此项目的建设不会因运营取水对厂址地下水水位造成影响。 （3）项目建设对地下水水质的影响 ①污染途径分析 项目场地地下水的补给来源有两部分：一是大气降水补给为主要来源。二是废液的下渗。 项目正常储存状况下废液发生泄漏时，均通过导流沟、围堰、事故应急池进行收集处理，不会直接外排至暂存库外。由于暂存库地面、墙裙以及泄漏收集池全部按照《危险废物贮存污染控制标准》（HB18597-2001）的防渗要求进行建设，因此本项目基本不会对项目所在地的地下水水质造成影响。 ②地下水污染防治措施 a.源头控制 为保护地下水环境，企业应该采取措施从源头上控制地下水污染物和污染途径的产生。在设计、管理、设备和物料输送等过程采取措施防止和减少污染物的产生。储存车间应合理布局，减少污染物的泄露途径。 b.不同区域实施分区防治 本项目采取的地下水污染预防措施见下表。 表7.10 本项目防腐防渗等预防措施 名称 措施 暂存库地面、墙裙以及事故收集池 储存间裙脚高度为400mm，防渗层采用2mmHDPE 防渗膜+防渗混凝土防渗（12mm），底板利用原有水泥地面基础（素土+碎石+混凝土结构）；暂存区地面、裙脚、事故池结构采用防腐卷材做防腐层，防腐等级达到户内防强腐蚀型：F2 c.运行期管理 在本项目运营后，加强现场巡查，重点检查有无渗漏情况（如有气泡现象）。若发现问题，及时分析原因，找到泄漏点制定整改措施，尽快修补，确保防腐防渗层的完整性。 为防范废液的泄漏或渗漏事故，减轻对地下水环境的污染影响，环评建议采取以下防渗措施： Ⅰ在项目区设地下水监测永久观测井3个D1、D2和D3，便于及时发现废液渗漏与否，防止废液泄漏造成大面积的地下水污染。 Ⅱ 配备必要的棉布、棉纱、木屑，用于泄露废液的收集。 Ⅲ 制定严格的收集、贮存程序与制度，平时加强对员工的防泄漏教育工作。 Ⅳ 配备必要的防护用具（橡胶手套、口罩等）。 采取以上措施后，可有效防范废矿物油泄漏下渗污染地下水和土壤。 综上，本项目的地面按照危险废物贮存的相关标准和要求进行防腐、防晒、防渗漏等措施，同时在厂内布设导流沟，配套事故池，且导流沟、事故池均严格按照标准和要求进行了防腐、防晒、防渗漏，有效的阻断了危险废物进入地下污染地下水。本项目措施符合地下水污染防治倡导“以防为主”的宗旨，措施可行。在采取以上措施后，可以有效地防止本项目对项目所在地地下水造成污染，不会影响当地地下水的原有利用价值。 7.2.6土壤环境分析 ①占地规模 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），本项目属于污染影响型建设项目，建设项目用地面积为1146 m2＜5hm2，占地规模属于小型。 ②敏感程度判定 建设项目所在第周边土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见下表。 表7.11 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度 判别依据 敏感 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 较敏感 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 不敏感 其他情况 根据现场踏勘，本项目周边无耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标，也不存在其他土壤环境敏感目标，故本项目敏感程度为不敏感。 ③评级类别 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别可知，本项目属于Ⅱ类项目。 表7.12 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价等级 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 -- 不敏感 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 -- -- 注：“--”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 同时根据6.2.2.3章节的表4 污染影响型评价工作等级划分表可知，本项目土壤环境影响评价等级为三级。 （2）建设项目土壤环境影响类型与影响途径识别 表7.13 建设项目土壤环境影响类型与影响途径表 不同时段 污染影响型 生态影响型 大气沉降 地面漫流 垂直入渗 其他 盐化 碱化 酸化 其他 建设期 运营期 √ √ √ 服务期满后 （3）土壤环境现状评价 根据土壤环境质量检测结果可知，项目区土壤环境质量满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值限值要求，土壤环境质量良好。 （4）土壤环境预测评价 ①预测评价范围 本项目土壤环境预测评价范围与土壤环境现状调查范围一致，为项目区所在地周边水平方向50m范围。 ②预测情景设置 本项目土壤环境影响类型为“污染影响型”。项目储存废气的主要污染因子为氨、硫化氢、挥发性有机废气，储存过程产生的废气不涉及重金属污染因子。 本次评价考虑项目储存过程中污染物垂直入渗、地面漫流对土壤环境的影响途径。 ③预测评价 本项目土壤环境影响评价等级为三级，本次评价采用定性描述进行预测。 本项目属于N7724 危险废物治理，主要进行各类危险废物的收集、储存、转运等。 危险废物储存均设置于车间1F，针对储存过程中产生的废气，本次评价要求建设单位在储存车间设置抽风管道，使危险废物暂存库处于微负压状态，将车间内储存过程中散发的气体收集后经二级活性炭吸附处理后通过15m高排气筒对外排放，项目单位在落实本次评价提出的污染防治措施后，氨、硫化氢、挥发性有机废气可做到达标排放，根据废气排放估算模型计算表可知，有组织排放的硫化氢、氨、挥发性有机废气最大落地浓度分为0.151μg/m3，6.82μg/m3，49.2μg/m3，无组织排放的挥发性有机废气、硫化氢、氨最大落地浓度为59.6μg/m3，0.079μg/m3，8.01μg/m3，通过大气沉降途径进入土壤环境的挥发性有机废气、硫化氢、氨量较少，同时本项目产生的挥发性有机废气、硫化氢、氨不属于重金属和有毒有害污染物，因此本项目产生的废气对土壤环境影响较小。 针对项目储存过程中可能泄露的废液，厂区通过采用地面防腐防渗、设置围堰、导流沟槽、事故应急池的防控措施，可有效防止废液的垂直入渗、水平扩散，故本次评价不考虑地面漫流对土壤环境的影响途径。 （5）土壤环境保护措施 本项目拟采取源头控制措施来降低大气沉降对土壤环境的影响，详细如下： ①在厂区内采用地面防腐防渗、设置围堰、导流沟槽、事故应急池的防控措施，可有效防止废液的地面漫流和垂直入渗。 ②针对废气源头，在储存车间设置抽风管道，使危险废物暂存库处于微负压状态，将车间内储存过程中散发的气体收集后经二级活性炭吸附处理后通过15m高排气筒对外排放 同时建设单位拟在厂区设置过程防控措施：种植具有较强吸附能力的植物。 （6）土壤环境影响评价自查表 表7.14 土壤环境影响评价自查表 工作内容 完成情况 备注 影响识别 影响类型 污染影响型(；生态影响型□；两种兼有□ 土地利用类型 建设用地(；农用地□；未利用地□ 占地规模 0.1446hm2 敏感目标信息 / 影响途径 大气沉降(；地面漫流(；垂直入渗(；地下水位□；其他□ 全部污染物 挥发性有机废气、硫化氢、氨 特征污染物 挥发性有机废气、硫化氢、氨 所属土壤环境影响评价项目类别 I类□；II类(；III类□；IV类□ 敏感程度 敏感□；较敏感□；不敏感( 评价工作等级 一级□；二级□；三级( 现状调查内容 资料收集 a）□；b）□；c）□；d) □ 理化特性 现状监测点位 占地范围内 占地范围外 深度 点位布置图 表层样点数 3 0.2 柱状样点数 现状监测因子 45项基本因子+石油烃类 现状评价 评价因子 45项基本因子+石油烃类 评价标准 GB15618□；GB36600(；表D.1□；表D.2□；其他□ 现状评价结论 满足要求 影响预测 预测因子 / 预测方法 附录E□；附录F□；其他(（定性描述） 预测分析内容 影响范围（/） 影响程度（/） 预测结论 达标结论：a）(；b）□；c）□； 不达标结论：a）□；b）□ 防治措施 防控措施 土壤环境质量现状保障(；源头控制(；过程防控(；其他（） 跟踪监测 监测点数 监测指标 监测频次 信息公开指标 评价结论 从土壤环境影响角度，项目建设可行 7.2.7 环境风险分析 本项目为危险废物收集贮存转运项目，根据分析项目主要事故源来自废液泄露、危险废物火灾。通过成熟、可靠的防范措施可得到很好的控制，可最大限度的降低风险事故发生概率。 环境风险分析详见评价专题。 7.2.8 项目环境管理及监测计划 1、环境管理 ①强化对环保设施运行监督、管理的职能，建立全厂完善的环保设施运行、维护、维修等技术档案，以及加强对环保设施操作人员的技术培训，确保环保设施处于正常运行情况，污染物排放连续达标。 ②制订环境保护岗位目标责任制，将环境管理纳入管理体系，建立严格的奖惩机制。 ③加强环境保护宣传教育工作，进行岗位培训。环保管理人员必须通过专门培训，企业要把职工对环保基本知识的了解和环保应知应会作为考核职工基本素质的一项内容，新职工进厂要通过环保培训考试合格后才能上岗。使全体职工能够意识到环境保护与企业生存和发展的关系，把环保工作落实到每一位员工。 ④加强环境监测数据的统计工作，建立全厂完善的污染源及物料流失档案，严格控制污染物排放总量，确保污染物排放指标达到设计要求。 ⑤加强对非正常工况及周围环境的监测，并制订能够控制污染扩大，防治污染事故发生的有效措施。 ⑥应定期向社会公开储存车间各类危险废物储存情况及各污染物达标排放情况。 2、环境监测计划 为了解项目建设过程中及投产后对环境的实际影响及变化趋势，项目在建设中及投产后需委托有资质监测机构进行必要的环境监测工作，并建立相应的长期环境监测制度。本环评要求建设单位在本项目运行后，对水、气和噪声环境定期委托监测。根据建设单位情况，委托监测具体内容如下： 表7.15 环境监测计划 项目 监测制度 废气 监测项目 氨、硫化氢、挥发性有机废气 监测周期与频率 每半年一次 污染源 储存车间 采样分析 数据处理 挥发性有机废气采取固定污染源排气气相色谱法（HJ/T38） 氨采用纳氏试剂分光光度法（HJ533-2009） 硫化氢采用亚甲基蓝分光光度法 监测地点 排气筒、场界 废水 监测项目 pH、流量、COD、BOD5、氨氮、TP 监测周期与频率 每季度一次 采样分析 数据处理 COD采用重铬酸盐法（GB/T11914）；BOD5采用稀释与接种法（HJ505-2009）；氨氮采用纳氏试剂分光光度法（HJ535）等 污染源 生活区 监测地点 厂区总排口 噪声 监测项目 Leq，dB(A) 主要污染源 运输装卸等 采样分析 数据处理 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 监测周期与频率 厂界噪声：每年昼、夜各一次 固废 调查 监测项目 固废产生量、贮存量、转移量、转移去向 监测周期与频率 每周统计一次，并建立台账 土壤 监测项目 选择储存的固体废物特征组分作为监测因子 检测地点 项目厂区 监测周期与频率 每年一次 地下水 监测项目 选择储存的固体废物特征组分作为监测因子 检测地点 厂区永久地下水监测井D1、D2、D3 监测周期与频率 按丰、平、枯水期，每期一次 7.2.9排污许可要求 企业应严格按照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》实施排污许可证制度。属于该名录列明的应重点管理的行业，应在调试前取得排污许可证。 7.5 项目环境保护投资估算 本项目总投资300万元，环保投资200万元，约占总投资67%。拟建项目环保投资估算见下表： 表7.16 建设项目环境保护措施及投资估算一览表 序号 分类 环保设施名称 环保投资 （万元） 1 废水治理 生活污水 化粪池处理（租赁厂区已建成） 0 2 废气治理 储存车间 储存车间设置抽风管道+二级活性炭吸附（2套，1用1备）+15m高排气筒P1 35 3 固废处理 生活垃圾 垃圾桶 1 沾有各类危险废物的废弃抹布、废木屑、废活性炭 危险废物暂时储存场所（依托主体工程） 0 4 噪声治理 设备噪声 禁止喧哗等标识牌、厂房隔声 2 5 地下水 污染物下渗 厂区分区防渗措施，设置地下水监测井3个（项目区地下水上游1个监测井，下游2个监测井），定期监测 42 6 环境风险 危险废物泄露、火灾 储存车间设置围堰（高度0.2m）、导流沟槽（170m）、事故应急池180m3，储存区配置有机气体报警装置、火灾报警装置和导出静电的接地装置，同时配置各类消防器材，编制应急预案 120 合计 / 200 |
| --- | --- |

# 8-建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 污 染 源 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 园区化粪池预处理后排入市政污水管网进入城北污水处理厂 | 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准限值要求 |
| 大 气 污 染 源 | 储存车间 | 氨、硫化氢、挥发性有机废气 | 储存车间设置抽风管道+二级活性炭吸附（2套，1用1备）+15m高排气筒P1 | 大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB 31/933-2015）表1中非甲烷总烃中的标准及表3中无组织排放监控浓度限制标准，恶臭排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1恶臭污染物厂界标准中规定的二级标准及表2排放标准限值 |
| 固 体 废 物 | 储存活动 | 废活性炭、沾有各类危险废物的废弃抹布、废木屑、化验室废液、化验室废物 | 存放于储存车间内，定期与收集的危险废物一起清运至马鞍山澳新环保科技有限公司和安徽人立环保科技有限公司等单位 | 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 垃圾桶收集后，环卫部门定期清理 | 合理处置 |
| 噪声 | 建设项目产生的噪声主要来源于运输、装卸过程产生的噪声，噪声值为75~85dB（A），通过禁止喧哗等标识牌、厂房隔声等措施可使厂界周围昼间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求 |
| 地下水 | 储存车间、围堰、导流槽、事故应急池进行重点防渗，设置地下水监测井3个（项目区地下水上游1个监测井，下游2个监测井），定期监测，不对地下水环境产生影响 |
| 环境风险 | 储存车间设置围堰（高度0.2）、导流沟槽（170m）、事故应急池180m3，储存区配置有机气体报警装置、火灾报警装置和导出静电的接地装置，同时配置各类消防器材，编制应急预案，满足环境风险防治要求，使项目环境风险为环境所接受 |
| 生态保护措施及预期效果 项目区位于原厂区内，用地为工业用地，项目地块为非自然保护区，无珍稀动、植物资源，原有区域基本无公共绿地及活动空间，对生态环境影响较小。 |

9-结论与建议

9.1 项目基本情况 安徽省慈航环保科技有限公司租用六安市经济开发区六安友邦牌业装饰工程有限公司厂房，租赁面积为1446m2。在租赁厂房内建立危险废物储存仓库并将仓库分成5个储存区域，其中1#储存仓库为废化学试剂贮存区，储存危险废物类别为HW14、HW49-900-047-49、HW49-900-999-49；2#危险废物贮存区，储存危险废物类别为HW03、HW04；3#危险废物贮存区，储存危险废物类别为HW06；4#危险废物贮存区，储存危险废物类别为HW08、HW09、HW11、HW13、HW32、HW45；5#危险废物贮存区，储存危险废物类别为HW17、HW18、HW36、HW49、HW50，同时在厂区配套建立导流沟槽、事故应急池、废气收集处理、地下水监测井等设施，项目建成后可实现年收集转运各类危险废物25000t，临时贮存各类危险废物100t的能力，收集的危险废物由合肥吉通货物运输有限公司（或其他有运输资质单位车辆）运输至马鞍山澳新环保科技有限公司和安徽人立环保科技有限公司等省内有处置资质的单位进行集中处置。 9.2 产业政策符合性 本项目属于环境治理项目，主要功能为危险废物的收集、暂存和中转。对照《产业结构调整指导目录》（2019修正），拟建项目属于鼓励类四十三、环境保护与资源节约综合利用第40环境污染第三方治理，因此项目建设符合国家现行产业政策要求的。 9.3 项目选址合理性 （1）用地符合性 本项目位于六安市经济开发区六安友邦牌业装饰工程有限公司厂区内，六安友邦牌业装饰工程有限公司厂区内无敏感工业企业，项目用地属于工业用地，符合用地要求。 （2）选址合理性 ①与周边环境相容性分析 项目所在区域位于六安市经济开发区六安友邦牌业装饰工程有限公司院内，根据现场勘察，项目区周边无环境敏感目标，根据公众参与调查，项目区周边工业企业及住宅小区均同意本项目建设。 本项目评价区域内无生态保护区、自然保护区、风景旅游区、文化遗产保护区及饮用水源保护区等环境敏感目标，项目选址地块周边以工业企业生产活动及闲置厂房为主。外环境制约因素小，本项目对运营期产生的污染物可实现达标排放，对周边环境影响较小，因此本项目建设与周边环境较相容。 ②外部建设条件可行性 根据六供电函（2020）3号文件，国网六安供电公司同意项目选址建设，项目所在地理位置条件优越，区域水、电、通讯等基础配套设施齐全，外部建设条件可行。 ③对外环境的影响 本项目为危险废物暂时贮存项目，自身产污环节较少，在落实本次环评提出的相关污染防治措施，并认真履行“三同时”制度后，不会降低评价区域原有功能级别，对区域环境影响较小，综上从选址、环境相容性等方面考虑，本项目建设选址是可行的。 9.4 “三线一单”符合性分析 根据《安徽省人民政府关于发布安徽省生态保护红线的通知》皖政秘〔2018〕120 号文和《安徽省生态保护红线》（安徽省人民政府，2018.6），建设项目选址不涉及生态红线保护区域，不会导致辖区内生态红线区域生态服务功能下降。 项目建成运行后，在落实评价提出的各项污染物防治措施的前提下，各项污染物可以做到达标排放，不会降低区域环境质量的原有功能级别，满足环境质量底线控制要求。 项目运营后通过内部管理、设备选择、废物回收利用、污染治理等多方面的措施，可使产生的污染物得到了有效的处置，符合清洁运营的要求。项目对资源的使用较少、利用率较高，符合资源利用上限要求。 根据六安市经济技术开发区管理委员会提出的入园准入条件，本项目不属于禁止入驻项目、不属于限制入驻项目。 因此本项目建设符合“三线一单”相符性分析。 9.5 区域环境质量现状的调查和评价结论 通过大气环境质量现状调查结果可知，项目所在区域2018年PM10和PM2.5平均质量浓度呈轻微超标；其他基本污染物均达标。本项目相关的地表水水系主要是淠河，地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。项目所在区域声环境能够满足《声环境质量标准》（GB3095-2008）中3类区标准要求。 9.6 施工期环境影响结论 本项目所用厂房为租赁，主要施工期为装修及设备安置。主要产生的污染为施工时产生的噪声、污水、装修废气、扬尘及建筑垃圾等。由于施工期较短，产生的影响随装修的结束而结束，对大气环境产生的影响可以接受。 9.7 运营期环境影响结论 1、废气 本项目储存过程中产生的废气主要为NH3、H2S、VOCs。 本次评价要求建设单位储存车间封闭，并在储存车间设置抽风管道，使危险废物暂存库处于微负压状态，将车间内储存过程中散发的气体收集后经二级活性炭吸附处理后通过15m高排气筒对外排放。 根据预测分析，NH3、H2S、VOCs（非甲烷总烃）废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（DB 31/933-2015）表1非甲烷总烃中的标准及表3中无组织排放监控浓度限制标准，恶臭排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放标准限值。 2、废水 项目废水主要为生活污水。本项目废水排放为间接排放，生活污水经园区配套的化粪池处理后通过污水管网排入城北污水处理厂，废水排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后外排城北污水处理厂集中处理。 3、噪声 项目通过加强管理，设置禁止喧哗等标识牌、厂房隔声等措施，使厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，项目建设对周围声环境影响较小。 4、固体废物 本项目产生的固体废物主要为职工生活垃圾，沾有各类危险废物的废弃抹布、废木屑、废活性炭、化验室产生的废液、废物。 生活垃圾由环卫部门统一清运；沾有各类危险废物的废弃抹布、废木屑、废活性炭及化验室废液、废物使用专用容器储存后存放于储存车间内，定期与危险废物一起清运至马鞍山澳新环保科技有限公司和安徽人立环保科技有限公司等省内有资质的单位处置。因此，本项目产生的固体废物经有效处理和处置后对周围环境影响较小。 5、地下水环境影响评价结论 为防范废液的泄漏或渗漏事故，减轻对地下水环境的污染影响，本次评价对整个储存区域及事故应急池座重点防渗处理，地面、裙脚、收集井、事故池采取防渗、防腐措施，各储存间裙脚高度为400mm，防渗层采用2mmHDPE 防渗膜+防渗混凝土防渗（12mm），底板利用原有水泥地面基础（素土+碎石+混凝土结构）。均按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中要求进行防渗；在项目区设地下水监测永久观测井3个D1、D2和D3（上游背景值监测点D1，下游污染扩散监测点D2、D3） 同时在厂内布设导流沟，配套事故池，且导流沟、事故池均严格按照标准和要求进行了防腐、防晒、防渗漏，有效的阻断了危险废物进入地下污染地下水，在采取以上措施后，可以有效地防止本项目对项目所在地地下水造成污染。 6、土壤环境影响评价结论 项目营运后，对区域土壤环境影响途径主要为大气沉降途径、地表漫流、垂直入渗，本项目在采取源头控制和过程防控措施后，可以降低大气沉降、地表漫流对土壤环境的影响，根据分析本项目建设对土壤环境的影响可以接受。 9.8 环保“三同时”验收 根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令[2017]第682号）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）的要求，建设单位应依据环评文件、环评批文中提出的环保要求，在设计、施工、运行中严格执行环境保护措施“三同时”制度，在此基础上，在具备项目竣工验收条件后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行企业自主验收，编制验收报告。同时，在《中华人民共和国环境噪声污染防治法》和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》修改完成前，建设单位应编制固体废物污染防治设施的专项验收报告向审批环评的环境保护主管部门提出验收申请。项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可正式投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 建设单位是竣工环境保护验收工作的责任主体，自主验收过程中，建设单位应根据国环规环评[2017]4号文件的规定和要求，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对建设项目竣工环境保护验收内容、结论和公开信息的真实性、准确性和完整性负责。 本项目环保“三同时”验收建议内容见下表： 表9.1 项目环境保护“三同时”验收一览表 污染源 治理对象 环保工程内容 处理效果 废水 生活污水 化粪池 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准限值要求 废气 氨、硫化氢、挥发性有机废气 储存车间设置抽风管道+二级活性炭吸附（2套，1用1备）+15m高排气筒P1 大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB 31/933-2015）表1中非甲烷总烃中的标准及表3中无组织排放监控浓度限制标准，恶臭排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1恶臭污染物厂界标准中规定的二级标准及表2排放标准限值 噪声 运输、装卸过程 设置禁止喧哗等标识牌、厂房隔声，加强管理 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 地下水 污染物下渗 储存车间、围堰、导流槽、事故应急池进行重点防渗，设置地下水监测井3个（项目区地下水上游1个监测井，下游2个监测井），定期监测 不对地下水环境产生影响 固体废物 生活垃圾 垃圾桶 生活垃圾由环卫部门定期统一收集清运处理，各类危险废物储存于储存车间，进行分类存储，收集的危险废物由合肥吉通货物运输有限公司运输至马鞍山澳新环保科技有限公司和安徽人立环保科技有限公司进行集中处置。储存车间设置要求符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），做到三防并将各类危险废物进行分类储存，严格按《危险废物处置条例》等相关要求委托有资质单位，杜绝随意交易和私自随意处臵。并对此类物质做好台帐制度，对其存放、外运、委托处理等均做好详细记录，严格遵守危险废物联单转移制度。 沾有各类危险废物的废弃抹布、废木屑、废活性炭、化验室废液、化验室废物 专用储存容器、危险废物暂时储存场所 环境风险 危险废物泄露、火灾 储存车间设置围堰（高度0.2）、导流沟槽（170m）、事故应急池180m3，储存区配置有机气体报警装置、火灾报警装置和导出静电的接地装置，同时配置各类消防器材，编制应急预案 满足环境风险防治要求，使项目环境风险 为环境所接受 9.9 综合结论 项目的建设符合国家和地方的产业政策，符合当地建设用地和产业布局要求，该项目建成后落实本评价要求的污染防治措施，认真履行“三同时”制度后，各项污染物均可实现达标排放，且不会降低评价区域原有环境质量功能级别。项目建设与区域环境相容。因而从环境保护的角度而言，该项目是可行的。 9. 10 建议 （1）应委托有资质单位编制安全评价报告，严格落实相应风险防范措施。 （2）建设单位应根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法》（试行）等法规要求，编制应急预案并定期演练。 （3）加强安全管理，确保环保设施正常稳定运行，杜绝污染物非正常排放。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

安徽省慈航环保科技有限公司

六安市中小微企业危险废物集中收集收贮转运中心项目

大气环境影响评价专题

安徽锦环环境科技有限公司

2020年3月

1、评价等级及评价范围

按照《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）中的有关规定，分别计算污染物的最大地面质量浓度占标率（Pi），及第 i 个污染物的地面质量浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%，其中Pi定义为：

Pi＝（Ci/Coi）×100%

式中：Pi——第i 个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci——采用估算模型计算出的第i 个污染物的最大1 h 地面空气质量浓度，μg /m3；

Coi——第i 个污染物的环境空气质量浓度标准，μg /m3；一般选用GB 3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用5.2确定的各评价因子1 h平均质量浓度限值。对仅有8 h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。

评价等级按照表2.1-1的分级判据进行划分。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的有关规定和本项目废气预测。

表1.1-1  大气环境影响评价工作等级判定依据

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

根据工程分析及相关参数，选取NH3、H2S、VOCs作为预测因子，采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的大气估算模式分别计算最大地面质量浓度占标率Pmax及其地面质量浓度达标准限值10%时所对应的最远距离 D10%，计算结果见下表：

| 污染源 | 污染因子 | 最大地面浓度（μg /m3） | 最大占标率（%） | 出现距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 储存车间 | VOCs | 59.6 | 2.98 | 342m |
|  | H2S | 0.079 | 0.79 | 342m |
|  | NH3 | 8.01 | 4.01 | 342m |
| 排气筒P1 | VOCs | 49.2 | 2.46 | 482m |
|  | H2S | 0.151 | 1.51 | 482m |
|  | NH3 | 6.82 | 3.41 | 482m |

表 1.1-2  评价工作等级计算结果一览表

### 根据估算模式的预测计算结果可知，有组织最大落地浓度占标率分别为1.51%、3.41%和4.10%，无组织排放的硫化氢、氨、VOCs占标率分别为0.79%、4.01%和4.97%（所有筛选点占标率均小于10%）。因此按《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定，确定大气评价工作等级为二级。

### 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，项目大气环境影响评价范围边厂区为中心，边长5km的矩形区域。

### 2、大气环境影响预测与评价

#### 2.1 废气排放环境影响预测

（1）预测内容和预测因子

本项目排放的废气污染物主要为储存过程中产生的废气，主要成分为NH3、H2S、VOCs。根据工程分析，本次评价预测因子为：NH3、H2S、VOCs。

预测内容为有组织正常工况排放情况下的最大落地小时浓度及其距离，无组织最大落地小时浓度及其距离，无组织排放厂界浓度和环境防护距离等。

① 评价因子和评价标准

本次评价使用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模型（AERSCREEN），判定运营期大气环境影响评价等级。根据工程分析，本项目涉及排放的废气主要是粉尘及有机废气，评价因子和评价标准见下表：

表2.1-1  评价因子和评价标准表

| 评价因子 | 平均时段 | 标准值（μg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| NH3 | 1小时平均 | 200 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
| H2S | 1小时平均 | 10 |  |
| VOCs | 8小时平均 | 2000 | VOCs参考执行《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃浓度限值 |

（2）预测模式

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），选择推荐模式中的估算模式（AERSCREEN），结合工程分析结果计算各污染物的最大影响程度和影响范围。

（3）污染物源强

本项目废气污染源清单见下表。

表2.1-2 废气点源参数表

| 编号 | 名称 | 排气筒高度/m | 排气筒出口内径/m | 烟气温度℃ | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P1 | 15 | 0.5 | 25 | 2560 | 正常 | NH3：0.057 |
| 2 |  |  |  |  |  |  | H2S：0.0018 |
| 3 |  |  |  |  |  |  | VOCs：0.0625 |

表2.1-3  矩形面源参数表

| 编号 | 名称 | 面源长度 | 面源宽度 | 面源有效排放高度 | 年排放小时数 | 排放工况 | 污染物排放速率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NH3 | 296m | 97m | 10m | 2560 | 正常排放 | 0.029kg/h |
| 2 | H2S |  |  |  |  |  | 0.001 kg/h |
| 3 | VOCs |  |  |  |  |  | 0.033 kg/h |

（4）估算模式所用参数表

表2.1-4  估算模型参数表

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 城市农村/选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数(城市人口数) | 84.9万 |
| 最高环境温度 | 41.6 °C |
| 最低环境温度 | -18.9 °C |
| 土地利用类型 | 工业用地 |
| 区域湿度条件 | 潮湿地区 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 否 |
|  | 地形数据分辨率（m） | / |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/o | / |

（5）主要污染源估算模型计算结果

采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模型（AERSCREEN）对项目污染物下风向网格点及主要环境敏感点预测质量浓度及对应占标率见下表。

表 2.1-5  无组织废气预测结果一览表

| 距源中心 下风向距离D（m） | 储存车间 |
| --- | --- |
|  | VOCs | 硫化氢 | 氨 |
|  | 浓度（μg/m3） | 占标率Pi（%） | 浓度（μg/m3） | 占标率Pi（%） | 浓度（μg/m3） | 占标率Pi（%） |
| 100 | 50.4 | 2.52 | 0.047 | 0.47 | 6.15 | 3.08 |
| 200 | 52.5 | 2.63 | 0.053 | 0.53 | 7.01 | 3.51 |
| 300 | 58.1 | 2.91 | 0.071 | 0.71 | 7.86 | 3.93 |
| 400 | 53.8 | 2.69 | 0.065 | 0.65 | 7.81 | 3.91 |
| 500 | 49.6 | 2.48 | 0.060 | 0.60 | 7.43 | 3.72 |
| 600 | 47.2 | 2.36 | 0.056 | 0.56 | 7.15 | 3.58 |
| 700 | 44.5 | 2.23 | 0.051 | 0.51 | 6.89 | 3.45 |
| 800 | 41.8 | 2.09 | 0.047 | 0.47 | 6.55 | 3.28 |
| 900 | 38.5 | 1.93 | 0.042 | 0.42 | 6.11 | 3.06 |
| 1000 | 35.2 | 1.76 | 0.038 | 0.38 | 5.87 | 2.94 |
| 1500 | 31.7 | 1.59 | 0.031 | 0.31 | 5.11 | 2.56 |
| 2000 | 24.3 | 1.22 | 0.022 | 0.22 | 4.25 | 2.13 |
| 2500 | 19.5 | 0.98 | 0.013 | 0.13 | 3.69 | 1.85 |
| 下风向最大浓度 | 59.6 | 2.98 | 0.079 | 0.79 | 8.01 | 4.01 |
| 对应下风向最大落地距离（m） | 342 | 342 | 342 |

表2.1-6   有组织排放估算模型计算结果表

| 距源中心下风向距离D（m） | 排气筒P1 |
| --- | --- |
|  | 硫化氢 | 氨 | VOCs |
|  | 预测浓度 （ug/m3） | 占标率Pi（%） | 浓度（μg/m3） | 占标率Pi（%） | 浓度（μg/m3） | 占标率Pi（%） |
| 100 | 0.099 | 0.99 | 6.25 | 3.13 | 42.3 | 2.12 |
| 200 | 0.112 | 1.12 | 6.36 | 3.18 | 43.9 | 2.20 |
| 300 | 0.132 | 1.32 | 6.51 | 3.26 | 45.1 | 2.26 |
| 400 | 0.143 | 1.43 | 6.76 | 3.38 | 46.2 | 2.31 |
| 500 | 0.141 | 1.41 | 6.72 | 3.36 | 46.3 | 2.32 |
| 600 | 0.129 | 1.29 | 6.48 | 3.24 | 45.2 | 2.26 |
| 700 | 0.112 | 1.12 | 6.23 | 3.12 | 43.9 | 2.19 |
| 800 | 0.010 | 1.00 | 6.01 | 3.01 | 42.5 | 2.13 |
| 900 | 0.085 | 0.85 | 5.83 | 2.92 | 40.8 | 2.04 |
| 1000 | 0.072 | 0.72 | 5.64 | 2.82 | 38.4 | 1.92 |
| 1500 | 0.051 | 0.51 | 5.22 | 2.61 | 35.2 | 1.76 |
| 2000 | 0.024 | 0.24 | 4.86 | 2.43 | 31.8 | 1.59 |
| 2500 | 0.011 | 0.11 | 4.26 | 2.13 | 28.4 | 1.42 |
| 下风向最大质量浓度 | 0.151 | 1.51 | 6.82 | 3.41 | 49.2 | 2.46 |
| 对应下风向最大落地距离（m） | 482 | 482 | 482 |

### 根据估算模式的预测计算结果可知，有组织最大落地浓度占标率分别为1.51%、3.41%和2.46%，无组织排放的硫化氢、氨、VOCs占标率分别为0.79%、4.01%和2.98%（所有筛选点占标率均小于10%）。因此按《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定，确定大气评价工作等级为二级。

从预测结果可以看出各污染物排放预测值占标率均较小，对区域环境产生的影响是可接受的。

#### 环境防护距离的设置

① 大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。

根据导则推荐的估算模式估算结果可知，本项目各污染物厂界浓度均满足大气污染物厂界浓度限值，最大质量浓度能够满足环境空气质量标准限值，因此本项目可不设置大气环境防护距离。

②卫生防护距离

按照以上核算的有害气体无组织排放量，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201—91）的有关规定，计算卫生防护距离，计算公式如下：

# Qc/Cm= (BLc +0.25r2) 0.50LD/A

式中：Cm—标准浓度限值；

L—工业企业所需卫生防护距离，m；

R—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m，根据该生产单元面积S（m2）计算，r=（S/π）1/2；

Qc—工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平（kg/h）；

A、B、C、D为计算系数，根据所在地区近五年来平均风速及工业企业大气污染源构成类别查取。各参数取值见下表。

表2.1-7  卫生防护距离计算系数

| 计算系数 | 5年平均风速(m/s) | 卫生防护距离L（m） |
| --- | --- | --- |
|  |  | L≤1000 | 1000＜L≤2000 | L＞2000 |
|  |  | 工业大气污染源构成类别 |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| A | ＜2 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 80 | 80 | 80 |
|  | 2-4 | 700 | 470* | 350 | 700 | 470 | 350 | 380 | 250 | 190 |
|  | ＞4 | 530 | 350 | 260 | 530 | 350 | 260 | 290 | 190 | 140 |
| B | ＜2 | 0.01 | 0.015 | 0.015 |
|  | ＞2 | 0.021* | 0.036 | 0.036 |
| C | ＜2 | 1.85 | 1.79 | 1.79 |
|  | ＞2 | 1.85* | 1.77 | 1.77 |
| D | ＜2 | 0.78 | 0.78 | 0.57 |
|  | ＞2 | 0.84* | 0.84 | 0.76 |

注：*为本项目计算取值。

拟建项目无组织排放废气排放源强及卫生防护距离等参数见下表。

表2.1-8  无组织污染物排放源强和卫生防护距离

| 污染源位置 | 污染物名称 | 无组织排放量（t/a） | 计算值（m） | 卫生防护距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 储存车间 | NH3 | 0.075 | 2.31 | 50 |
|  | H2S | 0.0025 | 1.02 | 50 |
|  | VOCs | 0.084 | 6.84 | 50 |

根据无组织排放的污染物计算结果，依据卫生防护距离设定要求，L值在两级之间取偏宽的一级，距离不足100m的，级差为50m，不足50m的取50m；超过100m，但小于1000m，级差为100m。另根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 3840-91）第7.5条规定：“无组织排放多种有害气体的工业企业，按Qc/Cm的最大值计算其所需卫生防护距离；但当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级”。

依据以上原则并结合项目实际，确定本项目应设置以项目区储存车间边界为起点的卫生防护距离100m。

根据现场勘查，该卫生防护距离内无居民点、学校等环境敏感目标，根据卫生防护距离要求以后也不得在该卫生防护距离范围内新建学校、医院、集中居民点等环境敏感保护目标及劳动密集型企业、食品加工类企业。

④环境风险防护距离

根据环境风险影响评价专题评价，火灾、爆炸产生的伴生次生污染物中，最不利气象条件下杭淠湾小区、高速御景天地小区、三元山庄小区、双墩康居苑小区、双墩小学、三元河小区、幸福庄园小区、公园壹品小区、紫荆庄园小区、公园悦府小区、盛业小区、枫丹翡翠公馆小区、凤凰梧桐苑小区均未出现CO、SO2超2级大气毒性终点浓度值和1级大气毒性终点浓度值现象。

同时危险物质泄漏甲醇最不利气象条件下，预测浓度达2级大气毒性终点浓度值（2700mg/m3）的距离为10m，预测浓度未达到1级大气毒性终点浓度值（9400mg/m3）；各敏感目标均未出现甲醇超过2级大气毒性终点浓度值（2700mg/m3）和1级大气毒性终点浓度值（9400mg/m3）现象。

综上所述，本次评价应设置以项目储存边界为起点100m的环境防护距离。

图2.1-1  环境防护距离包络线图

（7）污染物排放核算

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中8.1.1要求，二级评价项目需对污染物排放量进行核算，本项目污染物排放核算结果如下：

表2.1-9 大气污染物有组织排放核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度（μg/m3） | 核算排放速率（kg/h） | 核算年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般排放口 |
| 1 | P1 | NH3 | 2040 | 0.057 | 0.145 |
| 2 |  | H2S | 64 | 0.0018 | 0.0045 |
| 3 |  | VOCs | 2230 | 0.0625 | 0.16 |
| 一般排放口合计 | NH3 | 0.145 |
|  | H2S | 0.0045 |
|  | VOCs | 0.16 |

表2.1-10 大气污染物无组织排放核算表

| 序号 | 排放口 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 污染物排放标准 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值（μg/m3） |  |
| 1 | 储存车间 | 储存 | NH3 | 无组织 排放 | 《大气污染物综合排放标准》（DB 31/933-2015）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | 1500 | 0.075 |
| 2 |  |  | H2S |  |  | 60 | 0.0025 |
| 3 |  |  | VOCs |  |  | 4000 | 0.084 |
| 无组织排放总计 |
| 无组织排放总计 | NH3 | / | / | 0.075 |
|  | H2S | / | / | 0.0025 |
|  | VOCs | / | / | 0.084 |

表1.2-11  大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | NH3 | 0.22 |
| 2 | H2S | 0.007 |
| 3 | VOCs | 0.244 |

（8）大气环境影响评价自查表

表1.2-12   大气环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级( | 二级( | 三级( |
|  | 评价范围 | 边长=50km( | 边长5~50km( | 边长=5km( |
| 评价因子 | SO2+NO2排放量 | ≥2000t/a( | 500~2000t/a( | ＜500t/a( |
|  | 评价因子 | 基本污染物（/） 其他污染物（ NH3、 H2S、VOCs） | 包括二次PM2.5 ( 不包括二次PM2.5 ( |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准( | 地方标准( | 附录D( | 其他标准( |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区( | 二类区( | 一类区和二类区( |
|  | 环境基准年 | （2018）年 |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据( | 主管部门发布的数据( | 现状补充监测( |
|  | 现状评估 | 达标区( | 不达标区( |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源( 本项目非正常排放源 ( 现有污染源 ( | 拟替代的污染源( | 其他在建、拟建项目污染源( | 区域污染源( |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD( | ADMS ( | AUSTAL2000( | EDMS/AEDT( | CALPUFF( | 网络模型( | 其他 ( |
|  | 预测范围 | 边长≥50km ( | 边长5~50km ( | 边长=5km ( |
|  | 预测因子 | 预测因子（/） | 包括二次PM2.5 ( 不包括二次PM2.5 ( |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%( | C本项目最大占标率＞100%( |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10%( | C本项目最大占标率＞10%( |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤30%( | C本项目最大占标率＞30%( |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长（ ）h | C非正常占标率≤100%( | C非正常占标率＞100%( |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标( | C叠加不达标( |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | ｋ≤-20%( | ｋ＞-20%( |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（NH3、 H2S、VOCs） | 有组织废气监测( 无组织废气监测( | 无监测( |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（/） | 监测点位数（/） | 无监测( |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受( 不可以接受( |
|  | 大气环境防护距离 | 距（ / ）厂界最远（0）m |
|  | 污染源年排放量 | NH3：（0.22）t/a | H2S：（0.007）t/a | VOCs:（0.244t/a） |
| 注：“ ( ”为勾选项，填“ √ ”；“ （ ） ”为内容填写项 |

## 2.2废气环境保护措施及其可行性分析

（1）技术可行性

活性炭吸附废气工作原理：主要利用活性炭比表面积大，可以吸附多种有机废气，采用活性炭吸附去除有机废气已广泛应用于有机废气的治理工程中，其工艺较为成熟，活性炭吸附属于深度处理，起始去除有机废气的效率一般为100%，随着时间推移，活性炭趋于饱和，处理效率下降，但在处理效率减小到一定程度前更换活性炭即可维持吸附装置的去除效率在较高水平上，使外排废气稳定达标。

同时本项目储存车间通过密闭处理，在储存车间设置抽风管道，使危险废物暂存库处于微负压状态，进一步降低了废气的无组织散逸。

根据《大气污染物治理工程技术导则》可知，活性碳均属高效废气处理设备；项目产生的废气经微负压收集后采用二级活性炭进行净化处理，相关的废气收集治理系统符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关标准要求，因此项目废气治理技术可行。

（2）去除效率

本项目使用的废气处理装置收集效率为95%，二级活性炭吸附效率为90%。

（3）经济合理性

储存车间设置抽风管道+二级活性炭吸附+15米高排气筒P1费用投资20万元；

本项目总投资300万元，环保投资200万元，其中废气处理装置投资35万元，约占总投资11.7%，投资占比较小，具有经济合理性。

（4）达标排放

根据工程分析，VOCs排放满足《大气污染物综合排放标准》（DB 31/933-2015）表1中非甲烷总烃中的标准及表3中无组织排放监控浓度限制标准，厂区内VOCs无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关标准要求，恶臭排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1恶臭污染物厂界标准中规定的二级标准，因此使用此套废气处理设施，可以做到达标排放。

综上所述，本次评价推荐的废气处理工艺具有可行性。

2.3 有机废气的达标性分析

（1）有组织排放达标分析

本项目储存过程中产生的废气主要为NH3、H2S、VOCs。

本次评价要求建设单位在储存车间设置抽风管道，使危险废物暂存库处于微负压状态，将车间内储存过程中散发的气体收集后经二级活性炭吸附处理后通过15m高排气筒对外排放。

根据预测分析， VOCs有组织最大落地浓度排放满足《大气污染物综合排放标准》（DB 31/933-2015）表1中非甲烷总烃中的标准限制，NH3、H2S恶臭排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2排放标准限值。

（2）无组织排放达标分析

根据预测结果可知， VOCs无组织最大落地浓度排放满足《大气污染物综合排放标准》（DB 31/933-2015）表3中无组织排放监控浓度限制标准，NH3、H2S恶臭排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1中二级标准限值。

3、大气环境影响评价小结

综上所述，本项目选址及总图布置合理可行，采取的污染控制措施可以保证污染物达标排放，对大气环境影响是可以接受的。

安徽省慈航环保科技有限公司

六安市中小微企业危险废物集中收集收贮转运中心项目

环境风险影响评价专题

安徽锦环环境科技有限公司

2020年3月

1、评价工作流程

结合《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）本项目环境风险评价专题流程如下图所示。

图1  环境风险评价流程图

2、风险调查

2.1风险源调查

本项目为危险废物储存项目，本次评价确定的风险源为储存车间内储存区域内的包装储存设备。

2.2环境敏感目标

2.2.1环境敏感性

（1）大气环境敏感程度分级

本项目周边500m范围内人口数小于1000人，周围5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人但小于5万人；对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169–2018）附录D的表D.1可知，项目大气环境敏感等级为E2。

（2）地表水环境敏感程度分级

项目最近地表水体为项目所在厂区北侧645m处的淠河总干渠。

由于项目危险废物储存车间设置有围堰、导流沟槽以及1座事故应急池，储存车间的围堰、导流沟槽以及1座事故应急池能够容纳因储存桶破裂而泄漏出的液体危险废物， 能满足风险防范措施要求，且项目危险废物储存车间距离淠河总干渠较远，危险废物泄漏时不会进入淠河总干渠，因此根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169–2018） 附录D中表D.3可知， 本项目地表水功能敏感性为底低敏感F3等级，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169–2018）附录D中表D.4可知，本项目地表水环境敏感目标分级为E3等级。

（3）地下水环境敏感程度分级

对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169–2018）附录D中表D.7可知，本项目包气带防污性能分级为D3等级，另外本项目所处地区不涉及集中式饮用水水源、 分散式饮用水源、特殊地下水资源保护区等需要特殊保护的目标，因此对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169–2018）附录D的表D.6可知，本项目地下水环境敏感目标分级为G3不敏感等级，最终判定本项目地下水敏感程度分级为E3等级。

2.2环境敏感目标

根据前述分析，建设项目环境风险敏感目标分布如下表所示。

表2.1   风险敏感目标一览表

| 类别 | 环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 大气 | 序号 | 保护目标 | 方位 | 距厂界最近距离（m） | 保护内容 | 环境功能及保护级别 |
|  | 1 | 杭淠湾小区 | WS | 625 | 居民 | 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准 |
|  | 2 | 高速御景天地小区 | E | 961 |  |  |
|  | 3 | 三元山庄小区 | NE | 1085 |  |  |
|  | 4 | 双墩康居苑小区 | WS | 1584 |  |  |
|  | 5 | 双墩小学 | WS | 2508 | 学生 |  |
|  | 6 | 三元河小区 | S | 882 | 居民 |  |
|  | 7 | 幸福庄园小区 | S | 1549 |  |  |
|  | 8 | 公园壹品小区 | NE | 1451 |  |  |
|  | 9 | 紫荆庄园小区 | NE | 1594 |  |  |
|  | 10 | 公园悦府小区 | NE | 2423 |  |  |
|  | 11 | 盛业小区 | E | 2235 |  |  |
|  | 12 | 枫丹翡翠公馆小区 | E | 1663 |  |  |
|  | 13 | 凤凰梧桐苑小区 | E | 2811 |  |  |
|  | 大气敏感程度 | E2 |
| 地表水 | 序号 | 水体名称 | 相对方位 | 与项目区相对距离m | 水域功能 |
|  | 1 | 淠河 | W | 9500 | Ⅲ类 |
|  | 2 | 淠河总干渠 | N | 645 | Ⅱ类 |
|  | 地表水敏感程度 | E3 |
| 地下水 | 序号 | 环境敏感区名称 | 环境敏感特征 | 水质保护目标 | 包气带防污性能 |
|  | 1 | 评价范围内的浅层地下水 | 不敏感 | Ⅲ | D3 |
|  | 地下水敏感程度 | E3 |

3、风险潜势初判

环境风险评价是分析和预测项目存在的潜在危险、有害因素，项目运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

3.1 危险物质及工艺系统危险性识别

结合厂区实际储存情况，参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中风险物质判别及其临界量、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）、《企业突发环境事件风险分级方法》附录A、《企业突发环境事件风险评估指南》（试行）附录B，本项目主要涉及的危险废物见下表。

表3.1    主要危险废物储存一览表

| 类别 | 物质危险性 | 最大储存量Q（t） | 临界量q（t） | q/Q |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物 | 甲醇 | 毒性 | 3 | 10 | 0.4 |
|  | 乙酸乙酯 | 毒性 | 3 | 10 | 0.5 |
|  | 甲苯 | 毒性 | 3 | 10 | 0.6 |
|  | 丁醇 | 毒性 | 3 | 10 | 0.3 |
| HW08废矿物油与含矿物油废物 | 矿物油 | 毒性、易燃性 | 30 | 2500 | 0.012 |
| HW09油/水、烃/水混合物或乳化液 | 矿物油 | 毒性、易燃性 | 30 | 2500 | 0.012 |

由上表可知，本项目危险物质临界量比值为：1≤q/Q =1.824≤10，参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录C中表C.1，本项目属于其他行业的涉及危险物质的贮存项目，M=5，M 值等级为M4，对照附录C中表C.2，危险等级P为P4 等级。

3.2 项目环境风险潜势判定

根据本小结（1）中得到的危险性等级P4及（2）~（4）分别得到的大气环境敏感程度等级E2、 地表水环境敏感程度等级E3、 地下水环境敏感程度等级E3， 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（ HJ169–2018） 中6.1中表2，识别出大气环境风险潜势为Ⅱ，地表水环境风险潜势为Ⅰ，地下水环境风险潜势为Ⅰ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169–2018）中6.4，本项目环境风险潜势选取各要素潜势等级的相对高值，即本项目环境风险潜势为Ⅱ。

3.3 环境风险评价等级确定

本项目环境风险潜势为Ⅱ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169–2018） 中4.3中表1，确定本项目环境风险评价等级为三级评价。

4、风险识别

4.1 风险识别内容

根据《建设项目环境风险评价导则》（HJ169-2018），风险识别内容主要如下

（1）物质危险性识别，包括主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生 /次生物等。

（2）生产系统危险性识别，包括主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施等。

（3）危险物质向环境转移的途径识别，包括分析危险物质特性及可能的环境风险类型，识别危险物质影响环境的途径，分析可能影响的环境敏感目标。

4.2 物质危险性识别

对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B，对本项目所涉及的危险物质进行识别。根据识别结果，项目收储的各类危险废物属于重点识别对象，鉴于本项目储存转运的危险废物种类多，本次评价针对收储的主要物质（表1.1-1所列物质）进行识别。

物质危险性识别详见下表。

表4.1   附录B物质危险性识别表

| 序号 | 物质名称 | CAS号 | 临界量t | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 91 | 丁醇 | 71-36-3 | 10 | 储存车间 |
| 165 | 甲苯 | 108-88-3 | 10 |  |
| 169 | 甲醇 | 67-56-1 | 10 |  |
| 359 | 乙酸乙酯 | 141-78-6 | 10 |  |
| 381 | 矿物油 | ---- | 2500 |  |

4.3生产系统危险性识别

生产系统危险性识别，包括主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施等。

本项目主要进行危险废物储存转运活动，根据分析，本项目风险评价的关键系统为储存系统。

储存系统：项目运行期间收集的各类危险废物在包装破裂会造成危险物质泄露的风险；同时储存车间暂存的危险废物发生火灾、爆炸会产生次生污染物等环境风险，其可能的扩散途径为地表水、地下水、土壤及大气环境。

4.4风险类型

项目运行期间产生的风险类型为危险物质泄露及危险废物发生火灾、爆炸产生的次生污染物。

4.5可能扩散途径

危险物质泄露可能的扩散途径为地下水、土壤及大气环境；

险废物发生火灾、爆炸产生的次生污染物扩散途径为土壤及大气环境。

5.风险事故情形分析

5.1大气风险预测

5. 1.1火灾爆炸次伴生污染计算及评价

（1）预测模式

采用《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）推荐的AFTOX模型预测计算事故状况下的污染物地面浓度，对照SO2和CO评价标准确定影响范围。

（2）预测时段

预测时段为事故开始后的10min。

（3）预测参数

预测参数见下表。

表5.1   大气风险预测模型主要参数表

| 参数类型 | 选项 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 基本情况 | 事故源经度 | 116.600196°E |
|  | 事故源纬度 | 31.764726°N |
|  | 事故源类型 | 火灾爆炸事故 |
| 气象参数 | 气象条件类型 | 最不利气象 |
|  | 风速m/s | 1.5 |
|  | 环境温度℃ | 25 |
|  | 相对湿度% | 50 |
|  | 稳定度 | F |
| 其他参数 | 地表粗糙度m | 0.5 |
|  | 是否考虑地形 | 否 |
|  | 地形数据精度m | 90 |

（4）评价标准

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录H，选择大气毒性终点浓度值作为预测评价标准，SO2 1级和2级大气毒性终点浓度值分别为79mg/m3和2mg/m3，CO 1级和2级大气毒性终点浓度值分别为380mg/m3和95mg/m3。

（5）预测结果

最不利气象条件下，下风向不同距离处SO2和CO最大浓度分布情况见下图。

SO2预测结果：由下图预测结果可知，最不利气象条件下，SO2预测浓度最大值为1.9mg/m3，出现距离为下风向1100m，预测浓度最大值未达1级大气毒性终点浓度值（79mg/m3）及2级大气毒性终点浓度值（2mg/m3）；各敏感目标处SO2浓度随时间变化情况见下表。最不利气象条件下，杭淠湾小区、高速御景天地小区、三元山庄小区、双墩康居苑小区、双墩小学、三元河小区、幸福庄园小区、公园壹品小区、紫荆庄园小区、公园悦府小区、盛业小区、枫丹翡翠公馆小区、凤凰梧桐苑小区均未出现SO2超2级大气毒性终点浓度值（2mg/m3）和1级大气毒性终点浓度值（79mg/m3）现象。

CO预测结果：最不利气象条件下，CO预测浓度最大值为20.5mg/m3，出现距离为下风向900m，预测浓度最大值未达1级大气毒性终点浓度值（380mg/m3）及2级大气毒性终点浓度值（95mg/m3）；各敏感目标处CO浓度随时间变化情况见下表。最不利气象条件下，杭淠湾小区、高速御景天地小区、三元山庄小区、双墩康居苑小区、双墩小学、三元河小区、幸福庄园小区、公园壹品小区、紫荆庄园小区、公园悦府小区、盛业小区、枫丹翡翠公馆小区、凤凰梧桐苑小区均未出现CO超2级大气毒性终点浓度值（95mg/m3）和1级大气毒性终点浓度值（380mg/m3）现象。

图5.1-1   SO2下风向不同距离处预测浓度曲线图

图5.1-2   项目区周边敏感点SO2浓度曲线图

图5.1-4   CO下风向不同距离处预测浓度曲线图

图5.1-5   项目区周边敏感点CO浓度曲线图

5.2 废液泄漏事故计算及评价

（1）预测模式

采用《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）推荐的AFTOX模型预测计算事故状况下的污染物地面浓度，同时本次评价选取甲醇作为泄漏物质，对照甲醇评价标准确定影响范围。

（2）预测时段

预测时段为事故开始后的10min。

（3）预测参数

预测参数见下表。

表5.2 大气风险预测模型主要参数表

| 参数类型 | 选项 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 基本情况 | 事故源经度 | 116.600196°E |
|  | 事故源纬度 | 31.764726°N |
|  | 事故源类型 | 废液泄漏事故 |
| 气象参数 | 气象条件类型 | 最不利气象 |
|  | 风速m/s | 1.5 |
|  | 环境温度℃ | 25 |
|  | 相对湿度% | 50 |
|  | 稳定度 | F |
| 其他参数 | 地表粗糙度m | 0.5 |
|  | 是否考虑地形 | 否 |
|  | 地形数据精度m | 90 |

（4）评价标准

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录H，选择大气毒性终点浓度值作为预测评价标准，甲醇1级和2级大气毒性终点浓度值分别为9400mg/m3和2700mg/m3。

（5）预测结果

最不利气象条件下，下风向不同距离处甲醇最大浓度分布情况见下表（最不利气象条件下，预测范围内浓度均未超1级大气毒性终点浓度值（9400mg/m3）和2级大气毒性终点浓度值（2700mg/m3）。

甲醇预测结果：最不利气象条件下，预测浓度达2级大气毒性终点浓度值（2700mg/m3）的距离为10m，预测浓度未达到1级大气毒性终点浓度值（9400mg/m3）；各敏感目标均未出现甲醇超过2级大气毒性终点浓度值（2700mg/m3）和超1级大气毒性终点浓度值（9400mg/m3）现象。

预测结果详见下图

图5.2-1   泄漏物料下风向不同距离处预测浓度曲线图

图5.2-2   泄漏物料下风向不同敏感点处预测浓度曲线图

图5.2-3   泄漏事故等值线防护距离图

6.环境风险分析与评价
      （1）大气环境风险影响分析与评价
      项目贮存的废有机溶剂与含有机溶剂废物等发生泄漏时，泄漏的废液会挥发到空气中污染大气环境，主要污染因子为挥发性有机废气；项目收集的废物属于可燃物，在储存转运中可能产生泄漏，遇明火可能发生火灾、爆炸事故从而产生次生污染物形成环境风险。物料发生火灾时将放出大量辐射热，同时还散发出大量的浓烟，浓烟是由燃烧物质释放出的高温蒸汽、有机废气、一氧化碳、二氧化硫、氮氧化物、未燃烧物质和被火焰加热而带入上升气流中的大量空气等多种物质组成。它不但含有大量的热量，而且含有毒气体和弥散的固体微粒。根据上述风险预测，火灾产生的次生污染物对周边大气环境风险处于可接受水平。

（2）地表水环境风险影响分析与评价
      本项目地表水污染事故风险主要源于消防废水、危险废液储存过程的物质泄漏。
      本项目发生事故时泄漏的危险废液可以转移的贮存或处理设施有围堰、收集沟、收

集池及事故应急池。本项目容积最大为液态废物储存桶1000L， 常温常压下储存，在极端情况下，桶内液态废物全部泄漏，能够容纳因储存桶破裂而泄漏出的液体危险废物，能满足风险防范措施要求，因此项目地表水环境风险处于可接受水平。
      （3）地下水环境风险影响分析与评价

本项目营运期对地下水环境可能造成影响的污染源主要为：暂存区域地表破裂、暂存设施破损，导致污染物下渗污染地下水。本项目拟采取源头控制、地下水分区防渗控制、管理措施等防控地下水污染。

拟建项目收集、暂存的危险废物不涉及放射性危险废物的收运暂存。本项目暂存的各类危险废物中对于固态危险废物以袋装方式贮存、对于半固态和液态危险废物以钢或塑料危险废物专用桶进行贮存。危险废物分类储存，同时危废暂存区设围堰、导流沟槽、事故收集池等防流失措施，本项目设置事故应急池，用于贮存事故废水和消防废水，危废暂存区、围堰、收集沟、事故应急池均按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001，2013年修订） 进行建设。因此在正常情况下工程建设不会造成地下水环境的污染。

7、环境风险管理

7.1环境风险管理

（1）大气环境风险管理
      ①落实专人负责危险废物登记制度，要做好每批入厂危险废物的登记工作，登记内容包括来危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称，并电子化。对危险废物进行分检，发现溢漏及破损时及时采取措施修补更换，确保入库的危险废物的容器必须完好无损。
      ②加强管理和技术人员的培训，持证上岗，厂内高级技术人员应定期对车间进行巡查，对一线工作人员进行技术指导，及时了解车间运行状况，做到问题及早发现、及早处理。
      ③定期进行巡查，巡查人员应佩戴必要的个人防护装备，当巡查时检查到泄露时，应及时反馈并进行详查。
      ④定期召开例会，各主要负责人定期汇报车间状况。建议建立奖惩制度，对于瞒报、漏报、缓报的予以惩罚，对于及时汇报的予以奖励。
      ⑤厂内成立环保部门，负责全厂与环保相关的事宜。环保部门需配置有环保技术人员，需经环保设施设计单位的专业训练，负责对厂内环保设备工作状况进行检测和定期巡查。此外，应建立环保制度，对厂内主要污染源进行定期监测，监测报告应归档备查。
     （2）地表水环境风险管理
      ①明确标识厂内给排水管网的类型，加强一线员工的培训，明确废水切换阀、潜水泵的正确操作。
      ②按设计要求定期检修给排水管网相关设备，维持厂内各设备良好的工况，检修时厂内高级技术人员应给予人员具体的指导。
      ③做好厂内各废水池（含事故应急池和各区导流沟槽）的标识，保持事故应急池空置，事故排水管网日常不能做为它用，应急水泵应设置有备用电源供电。
      ④保持厂内清洁，检查各区废水井、雨水井是否堵塞，及时清理，保持畅通。

（3）地下水环境风险管理
      ① 定期巡查贮存区域基础、围堰内壁、收集沟内壁、收集池内壁的防渗的完整性，及时修复可能的渗漏点。
      ② 定期检查包装容器，当出现不正常时，应采取应急措施，排除泄漏源。
      ③ 埋地管线定期做水压测试，当出现水压不正常时，应逐段排查管线渗漏情况。

7.2环境风险防范措施

7.2.1企业总图布置与风险防范
      在厂区内的总平面设计上，应严格按照国家相关规范、标准和规定以及按照安监、消防、供电、卫生等相关部门的要求进行设计。项目仓库间距及建筑物耐火等级必须符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014） 要求。

7.2.2收集运输过程事故风险防范措施
      为防止危险废物在收集运输过程中的泄漏以及减缓泄漏事故造成的危害，建设单位应根据安监、消防、交通部门的要求做好以下防范措施：

① 制定详细的收集计划
      可根据危险废物的排放周期、危险废物特性等因素制定收集计划，收集计划应包括收集任务概述、收集目标及原则、危险废物特性评估、危险废物收集量估算、收集作业范围和方法、收集设备与包装容器与个人防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理等。
       ② 制定可靠的操作规程
      危险废物的收集应制定详细的操作规程，内容应包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。
       ③ 配备必须的个人防护装备
      危险废物收集和转运作业人员应根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。
       ④ 危险废物的包装要求
      应采用密封的储器对危险废物进行包装，储器的材质要与危险废物相容，并达到防渗、防漏的要求；性质不相容的危险废物不应混合装存；装好的危险废物应设置相应的标签，标签信息应填写完整详实；装过危险废物的容器破损后应按危险废物进行管理和处置。
       ⑤ 运输车辆及运输路线的要求
      危险废物的运输车辆应是密封的专用车辆，车辆外应按GB13392 的相关要求设置车辆标志。专用车辆上除驾驶人员外，还应配有押运人员，驾驶人员和押运人员应具备相应的从业资格证，其中押运人员对运输全过程进行监管。专用车辆应符合《道路危险货物运输管理规定》的有关规定，满足防泄漏、防溢出、防扬尘的要求，并禁止超载、超限运输。
      危险废物的运输路线应尽量避开村庄等居民集中区、城市中心区、居住区、水源地以及自然保护区等环境敏感区。
       ⑥ 其他要求
      根据实际情况确定相应作业区域，作业区域的边界应设置界限标志和警示牌；作业区域应布设危险废物收集专用通道和人员避险通道，应配备必要的消防设备，并应设置隔离设施；收集结束后应及时清理和恢复作业区域。

危险废物的收集应参照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）的要求填写记录表，并妥善保管好危险废物的记录表。
      （2）贮存过程事故风险防范措施
      建设单位在危险废物贮存期间，应按安监、消防部门的要求做好以下防范措施：

① 标识清楚危险废物的贮存车间应根据储存废物的种类和特性，在显眼的位置上张贴标志。张贴的标志应符合GB18597的有关要求。
       ② 配备必要的设施
      危险废物的贮存车间应配备通讯设备、照明设施、消防设施和污染防治设施。车间门口应设置挡水板，防止雨水的渗入。且库房应布设良好的通风净化装置，根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014） ，车间应设置自然通风，空气不应循环使用。根据《仓库防火安全管理规则》（中华人 民共和国公安部令第6号），危险废物应存放在温度较低，通风良好的库房。
      为了防止泄漏的废液污染土壤，车间的地面做好防渗处理，危险废物车间参考《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》*（GB18597-2001及2013年修改单），防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数10-10厘米/秒的要求，以硬化水泥为基础，增加1层2mm厚高密度聚乙烯防渗材料及1层2mm厚环氧聚氨酯防渗材料作为防渗层，缝隙通过填充防渗填塞料达到防渗的目的。
      根据地形条件在车间内部设置围堰、导流沟槽及事故收集池，导流沟槽通向事故应急池。此外储存易燃易爆危险废物的车间应配置有机气体报警装置、火灾报警装置和导出静电的接地装置。
       ③ 分库、分区储存
      不同危险等级的废物废液应按照规定，存入不同类别的车间。车间与车间之间应按规定，留有足够的防火距离。
      车间里面应按危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间宜设置挡墙间隔，并应设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置。
       ④ 加强车间管理
      建设单位应建立危险废物储存的台帐制度，危险废物出入库交接记录内容应参照《危险废物收集贮存运输技术规范》的有关规定执行。

本项目危险废物贮存车间废弃剧毒化学品的储存应满足GB15603、《危险化学品安全管理条例》、《废弃危险化学品污染环境防治办法》的要求。
      贮存易燃易爆物品的车间应加强对火源的管理，严禁明火进入车间。车间内的所有设备、装置都应满足防火防爆的要求。对设备维修捡查，需进行维修焊接，应经安全部门确认、准许，并有记录在案。汽车、拖拉机等机动车在工作区行驶，须安装阻火器，必要设备安装防火、防爆装置。

（3）事故性污染物风险防范措施

本项目应设置事故应急池，以防止事故泄漏的废液、消防废水以及挥发性气体直接排入环境。
      ①设立收集池
      为防止泄漏的液态危险化学品外流到周边环境，对环境质量和人群健康造成不利影响，建设单位应在装卸区四周按要求设置收集池和围堰。
      ②布设围堰
      根据车间的平面布置和车间存放的各类固体废物类型，在危险废物车间的贮存区设置不低于0.2m的围堰，围堰与四周的导流沟槽相连通，泄漏的废液通过导流沟槽最终排放至事故应急池。本项目各危废库区面积最小为50m2，设0.2m高围堰，则库区最小围堰容积10m3，本项目最大包装容器规格为1000L （1m3），则本项目各危废库区设0.2m高的围堰均可满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001 及2013 年修改单）对“各围堰容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一”的要求。

③布设收集沟
      根据车间的平面布置和车间存放的各类固体废物类型，对危险废物车间的暂存区四周设置收集沟，该收集沟与应急事故池连通，并在合适的位置设立危险废物警告标志牌。

④设立事故应急池
      本项目的事故应急池容积的计算参照《水体污染防控紧急措施设计导则》（中石化建标2006. 43号）对消防废水池总有效容积的有关规定，计算公式如下：

V= （V1+V2-V3） max + V4+ V5
      其中：（V1 + V2-V3）max是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1 + V2-V3，取其中最大值。
      V1 指收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量 m3，本项目最大盛装危险废物为1000L包装桶，为1m3，则V1为1m3。

V2指发生事故的储罐或装置的消防水量，m3。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014） ，本项目整个储存区同时发生火灾的次数为1次，消防用水量为25L/S，其中室内消防栓用水量为10L/S；本评价灭火时间按2h计算，则消防水量V2为378m3。
      V3指发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3
      本项目事故时泄漏的危险废液可以转移的贮存或处理设施有围堰、导流沟槽，其中围堰内导流沟槽占地为10.2 m2，则导流沟槽容积为0. 2m×10.2 m2=2.04m3 ，围堰容积约为220m3，则V3为222.04m3。
      V4指发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3，取0m3。
      V5指发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；六安市年均降雨量为1093.5mm，年平均降雨日数约为145d，项目危废暂存车间面积为1446m2，参考《水体污染防控紧急措施设计导则》中的降雨量计算公式V5=10qaF/n（qa为年平均降雨量，单位mm；n为年平均降雨日数；F为必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，单位ha）；则V5=10.9。

综上所述，本项目事故应急池的容积V总=（V1+V2-V3）max+V4+ V5=1+378-222.04+0+10.9=167.86m3，本项目拟在项目区东侧设置1个事故应急池，事故应急池做好表面防腐防渗层，考虑不可预见因素，应急池容积为180m3。

在事故或者火灾发生时，应启动关闭雨水排放口阀门，并开启事故应急池阀门，防止消防废水通过雨水管道入周边水体。企业定期对事故应急系统进行排查，发现存在问题，马上就进行检修。确保事故发生时能有效运行。
      事故应急池内的废水应作为危险废物进行收集，并交由有处理资质的单位进行处
理。
    8、评价结论与建议
      本项目为危险废物收集贮存转运项目，根据分析项目主要事故源来自废液泄露、危险废物火灾。通过成熟、可靠的防范措施可得到很好的控制，可最大限度的降低风险事故发生概率。
      综上，项目环境风险程度较低，环境风险处于可接受水平，项目的风险防范措施和应急预案可行，项目从环境风险角度可行。
                   表8.1  建设项目环境风险评价自查表

| 工作内容 | 完成情况 |
| --- | --- |
| 风险调查 | 危险物质 | 名称 | 硫酸 | 甲醇 | 乙酸乙酯 | 甲苯 | 丁醇 | 矿物油 |
|  |  | 储存总量/t | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 30 |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500m范围内人口数人<1000 | 1万<5km范围内人口数人<5万 |
|  |  |  | 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） | 人 |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 | F1 ( | F2 ( | F3 ( |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 | S1 ( | S2( | S3( |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 | G1 ( | G2( | G3( |
|  |  |  | 包气带防污性能 | D1 ( | D2( | D3( |
| 物质及工艺系统危险性 | Q值 | Q<1( | 1≤Q<10( | 10≤Q<100( | Q>100 ( |
|  | M值 | M1( | M2 ( | M3 ( | M4 ( |
|  | P值 | P1( | P2 ( | P3 ( | P4 ( |
| 环境敏感 程度 | 大气 | E1( | E2 ( | E3 ( |
|  | 地表水 | E1( | E2 ( | E3 ( |
|  | 地下水 | E1( | E2 ( | E3 ( |
| 环境风险潜势 | Ⅳ+( | Ⅳ( | Ⅲ( | Ⅱ( | Ⅰ( |
| 评价等级 | 一级( | 二级( | 三级( | 简单分析( |
| 风险识别 | 物质危险性 | 有毒有害( | 易燃易爆( |
|  | 环境风险类型 | 泄露( | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放( |
|  | 影响途径 | 大气( | 地表水( | 地下水( |
| 事故情形分析 | 源强设定方法 | 计算法( | 经验估算法( | 其他估算法(（定性分析） |
| 风险预测与评价 | 大气 | 预测模型 | SLAB ( | AFTOX ( | 其他( |
|  |  | 预测结果 | 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围m |
|  |  |  | 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围10m |
|  | 地表水 | 最近环境敏感目标，到达时间h |
|  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间d |
|  |  | 最近环境敏感目标，到达时间d |
| 重点风险防范措施 | 1. 配置应急沙袋、个人防护用品等，同时存放区域配置有机气体报警装置、火灾报警装置和导出静电的接地装置，危险废液暂存间设置排风系统，制定环境风险应急预案以及防治措施，并定期进行演练； 2. 储存车间设置围堰、收集沟、收集池及事故应急池； 3. 采取源头控制、地下水分区防渗控制、管理措施，重点污染防治区包括事故应急池、导流沟槽、危险废物贮存车间及其装卸区等防渗防腐要求需符合《工业建筑防腐设计规范》（GB50046-2008） 、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单等的有关要求，设置地下水监测井3个（项目区地下水上游1个监测井，下游2个监测井）； |
| 评价结论与建议 | 本项目为危险废物收集贮存转运项目，项目危险废液暂存过程中存在一定的泄漏事故隐患。据分析，项目主要事故源来自废液泄露、危险废物火灾。通过成熟、可靠的防范措施可得到很好的控制，可最大限度的降低风险事故发生概率，本项目环境风险程度较低，环境风险处于可接受水平，项目的风险防范措施和应急预案可行，项目从环境风险角度可行。 |
| 注：“(”为勾选项，“”为填写项。 |

# Text boxes

噪声，固废，废气

设备安装

装饰工程

噪声，固废

工程验收

危险废物

废气

噪声

装车运至处置单位

原包装装车运输

化验

入库暂存

卸车